# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 工业化装配式混凝土预制构件一期工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 连云港中砼新型建筑科技有限公司 |
| 法人代表 | 李小敬 | 联系人 | 张飞 |
| 通讯地址 | 连云港市东海县牛山街道富华西路60号 |
| 联系电话 | 13776594102 | 传真 |  | 邮政编码 | 222300 |
| 建设地点 | 江苏东海经济开发区东区黄河路南侧、236省道西侧 |
| 立项审批部门 | 江苏东海经济开发区管理委员会 | 批准文号 | 东开委备[2019]31号 2019-320756-50-03-508472 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3022砼结构构件制造 C3024轻质建筑材料制造 |
| 占地面积(平方米) | 76322 | 绿化面积(平方米) | 7630 |
| 总投资(万元) | 50000 | 其中：环保投资 (万人民币) | 400 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 | 2020年6月 |
| 主要原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 一、主要原辅材料 主要原辅材料详见表1-1。 二、主要设备 项目主要设备详见表1-2。 |
| 水及能源消耗量 |  |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水(吨/年) | 128794.5 | 燃油(吨/年) | 0 |
| 电(千瓦时/年) | 100万 | 燃气(标立方米/年) | 186万 |
| 燃煤(吨/年) | 0 | 蒸汽（吨/年） | 0 |
| 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向： 废水类型：生活污水。 排水量：2160t/a 排放去向：本项目营运期废水包括设备及车辆清洗废水、锅炉强排水、锅炉软水制备浓排水、初期雨水和职工生活污水。其中设备及车辆清洗废水、锅炉强排水、锅炉软水制备浓排水废水总量约18240t/a，经厂区一座三级沉淀池处理后全部回用于生产，不外排；职工生活污水量约2160t/a（包括餐饮废水）经厂区污水管网接入城东污水处理厂集中处理，处理达标后尾水排海。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |
| 表1-1原辅料名称及年用量 序号 原料名称 年用量（t/a） 备注 PC构件原材料用量（15万立方米） 1 水泥 60000 筒仓 2 粉煤灰 9000 筒仓 3 矿粉 6000 筒仓 4 石子 165000 原料库 5 砂子 120000 原料库 6 钢材 2500 原料库 7 灌浆套筒 根基实际配比 / 8 预埋件 根基实际配比 / 9 减水剂 9 原料库 10 脱模剂 21 原料库 11 表面缓凝剂 根基实际配比 原料库 12 白水泥 根基实际配比 袋装 加汽混凝土板材（20万立方米） 1 水泥 5270 袋装 2 煤粉灰 140000 筒仓 3 生石灰 8150 袋装 4 石膏 3180 袋装 5 砂子 34780 原料库堆放 6 铝粉及添加剂 50.6 袋装 7 脱模剂 30 桶装 8 钢筋 1500 原料库堆放 9 防腐剂 180 原料库 注：本项目使用的减水剂为聚羧酸减水剂，是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，该品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。主要是改善混凝土拌合物的和易性、保水性和粘聚性，提高混凝土流动性、调节混凝土凝结时间、硬化性能，改善混凝土耐久性能。 脱模剂又称隔离剂或脱模润滑剂，本项目使用的脱模剂主要成分是改性聚硅氧烷乳液，是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用，使混凝土在拆模时能顺利脱离模板，保持混凝土形状完整无损。本项目使用水性脱模剂，水性脱模剂使用时与水按一定比例调兑后，再喷涂。水性脱模剂使用简单安全、最主要环保。水性脱模剂，也叫水质脱模剂，是由有机高分子材料研制成的，易溶于水，兑水后，直接涂刷于模板后形成一层很滑的隔离膜，该膜能完全阻止混凝土与模板的直接接触并且有助于在浇注混凝土时，混凝土与模板接触处的气泡能迅速溢出，使梁柱不会出现气孔。使用之后不影响混凝土的强度，对钢筋无腐蚀作用。是无毒，无害，绿色产品。水性脱模剂直接兑自来水搅拌后，直接使用，不需要进行加热。 表面缓凝剂是一种能推迟水泥水化反应，从而延长混凝土的凝结时间，使新拌混凝土较长时间保持塑性，方便浇注，提高施工效率，同时对混凝土后期各项性能不会造成不良影响的外加剂。主要成分为羟基羧酸及其盐类，其能与水泥中的钙离子形成不稳定络合物，在水化初期控制了液相中的钙离子的浓度，产生缓凝作用。 表1-2PC构件生产线主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台\套） 1 PC流水生产线 / 4 2 搅拌机组 / 4 3 蒸汽养护设备 / 4 4 钢筋加工设备 / 4 5 机加工设备 / 4 6 试验设备 / 4 7 地重衡 / 4 8 供电设施 SCB10-1000 10/0.4KV 1 9 供水设施 / 2 10 天然气锅炉 8t/h 1台 1-3加气混凝土主要生产生产设备 序号 设备名称 规格 功率（KW） 数量 备注 一 料浆制备工段 1.1 授料斗 / / 1 现场制作 1.3 皮带输送机 800*5 4 1 / 1.4 磨头仓料斗 1 客户自备，现场制作 1.6 球磨机（湿式） φ1.83*7 475 1 / 1.9 水箱 20立方 1 / 1.13 渣浆泵 80YZ80-20 18.5 2 与搅拌装置配套使用 1.14 料浆储存罐 φ4000×4000mm 15 3 罐体现场制作，搅拌器现场安装，配碟阀 1.15 废料浆储存罐 φ4000×4000mm 11 1 罐体现场制作，搅拌器现场安装，配碟阀 二 配料浇注工段 2.1 料浆称(含计量罐) Φ1.9m / 1 配带传感器及秤控制器 2.2 水泥、石灰计称（含计量罐） Φ1.5m / 2 配带传感器及秤控制器 2.3 铝粉搅拌机 0.75 1 // 2.4 石灰螺旋输送机 LSY219 11 1 用于粉料计量秤进口 2.5 水泥螺旋输送机 LSY219 11 1 用于粉料计量秤进口 2.6 螺旋输送机 LSY300*2 4 2 用于粉料计量秤出口 2.7 浇铸搅拌机 Φ1.7m 55 1 带温度传感器 2.8 气泡整理机 16振动头 1 / 2.9 浇铸变频摆渡车 / 8.8 1 采用变频调速、带机械定位，带顶推机构 2.11 搅拌装置 / 7.5 1 采用混凝土地坑,浆池直径:2000mm 2.12 渣浆泵 80YZ80-20 18.5 1 与搅拌装置配套使用 2.13 浇注搅拌楼 / 1 客户自理 三 静停、切割、包装工段 3.1 JQF4.8翻转切割机横切机 / 15 1 含操作台，小车采用变频器控制 3.2 JQF4.8翻转切割机纵切机1 / 1 3.3 JQF4.8翻转切割机纵切机2 / 1 3.3 切割小车 / 2 3.4 切割小车置换装置 / 1 3.6 翻转去皮装置4.8*1.2 / 11 1 去除底层废料含刮刀 3.7 模箱 / 26 4.8*1.2*0.65 3.8 模箱底板 / 158 4.8*1.2 3.9 模具牵引系统 / 5.5 6 用于模具车回车线，采用单排链条传动 3.10 釜前变频摆渡车 / 8.8 1 将切割完成的坯体进行编组 3.11 翻转吊具 / 17.5 1 电机驱动行走，液压提升，不含滑轨 3.12 入釜吊具 / 13 1 电机驱动行走，液压提升，不含滑轨 3.13 底板返回系统 / 1.1 18 电机驱动，带检测开关 3.14 底板返回系统 / 0.37 30 / 3.15 底板返回系统 / / 50 电机驱动，带检测开关 3.16 搅拌装置 / 18.5 1 / 3.17 80YZ80-20 / 18.5 1 与搅拌装置配套使用 3.18 蒸养小车 / / 66 一车两模，一釜6车，轨道内距：600mm 3.19 蒸养小车返回系统 / 4 4 用于蒸压小车回车线 3.20 釜后牵引变频摆渡车 / 21.5 1 成品出釜，及蒸养小车转运 3.21 掰板分离机 / 15 1 将成品粘连的部分分开 3.22 成品夹具 / 13 1 分层后的坯体吊至成品包装线上 3.23 成品吊具 / / 1 / 3.24 侧板清理装置 / / 1 / 3.25 侧板清理除尘器 HMC-48A / 1 / 3.25 螺杆式空压机 排气量：6立方/分钟 / 2 / 3.26 储气罐 2立方 / 1 / 四 板材生产线设备 / 4.2 网笼输送小车 / / 10 / 4.3 防腐浸渍搅拌槽 4.8 5.1 1 // 4.5 网片烘干箱动力部份 4.8 2.2 1 箱体及保温客户自理 4.6 组装框架 / / 32 按32个模箱配 4.7 钢钎鞍架 / / 128 按32个模箱配,含1280根钢钎 4.8 钢钎 / / 1280 / 五 板材生产线设备 / 5.1 烘干行车 2T,双提升吊钩 11 1 / 5.2 网片焊接生产线 GWC-500-C 150 1 / 六 石灰破碎粉磨工段 / / / 6.1 破碎机授料斗 / / 1 客户自备，现场制作 6.2 鄂式破碎机 PE250*400 22 1 用于块状石灰破碎 6.3 200型提升机（7.3m） / 11 1 用于块灰提升 6.4 料仓 / / 1 块灰过渡料斗 6.5 Ⅱ型给料机 / / 1 / 6.6 MTM130型雷蒙机（含除尘器） / 290 1 块灰粉磨 6.7 风力输送系统 / / 1 块灰和粉灰提升 6.8 配电柜 / / 6.9 石灰仓 150T 3 1 含除尘器，罐体现场制作 6.10 水泥仓 150T 3 1 含除尘器，罐体现场制作 七 养护、成型工段 / 7.1 蒸压釜 Φ2*31.5m / 8 不含管道附件、安装费、运费 7.2 分气缸 / / 4 / 7.3 抽真空系统 含阀门、仪表 15 1 / 7.4 蒸压釜（安装保温，附件） / / 8 不含蒸汽管道 工程内容及规模 1、项目由来 当前我国随着城市化进程不断加快，城市房地产业进入高速发展时期。随着房地产业不断快速发展，由此鼓励发展符合节能、节水、节材和环保要求的住宅产业化混凝土预制构件，以满足广大城乡居民对提高住宅的质量、性能和品质的需求。在此背景条件下，连云港中砼新型建筑科技有限公司拟投资50000万元在江苏东海经济开发区东区黄河路南侧、浦西路东侧地块建设标准厂房及配套设施，生产工业化装配式混凝土预制构件一期工程，该项目建成后将为企业创造良好的经济效益，并将带动地方经济的发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》（国家主席[2014]9号令，2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号令，2017年10月1号施行）的有关要求，本项目需办理环境影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令44号，2017年9月1日起施行）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中规定，本项目属于“十九非金属矿物制品业“砼结构构件制造、商品混凝土加工”的环评类别”项目需编制环境影响报告表，对项目产生的污染和环境影响情况进行评价，从环境保护角度评估新建项目的可行性。受连云港中砼新型建筑科技有限公司委托，我公司在现场调查和收集研究该项目有关资料的基础上，根据环境保护和环境影响评价有关法律法规及标准、原则，编制完成了本环境影响报告表，供环保行政主管部门审查批准。 2、项目概况 项目名称：工业化装配式混凝土预制构件一期工程项目 建设单位：连云港中砼新型建筑科技有限公司 建设地点：东海开发区黄河路南侧.浦西路东侧。 建设主要内容：本项目占地面积76322m2，新建建筑面积75300m2，购置PC流水生产线、加汽混凝土板材（砌块）生产线、混凝土搅拌机组、蒸汽养护设备、钢筋加工设备、机械加工设备、输送设备、起重机、实验设备及运输车辆、燃气锅炉等设备，采用模具设计-模具生产-模具组合-钢筋加工绑扎-预埋件-浇注混凝土-蒸养（或常规养护）-脱模-毛面处理-质检-局部修复-养护-模块成品-销售出厂-运输安装等工艺流程，形成年产15万立方米工业化装配式混凝土预制件及20万立方米加汽混凝土板材（砌块）构件的生产能力，建设周期12个月。本期项目生产规模及产品方案详见表1-4。 表1-4本期项目产品方案表 序号 工程名称 产品名称及规格 设计能力(立方米/a) 年运行数 1 PC预制件生产线 预制墙板 5万 3600h/300d 叠合板 5万 预制楼梯 2.5万 预制阳台 2.5万 2 内墙板生产线 预制墙板（砌块） 20万 3、产业政策及相关规划符合性 ⑴产业政策相符性 本项目属于C3022砼结构构件制造及C3024轻质建筑材料制造，经查询，项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）2013年修正》中的鼓励类、淘汰类、限制类项目，为允许类；不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》（连政办发[2015]13号）中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。且项目于2019年2月28日取得江苏东海经济开发区管理委员会的备案证（东开委备[2019]9号）。因此建设项目符合相关的国家和地方产业政策。 ⑵相关规划相符性 ①用地规划相符性 本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地项目，不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制和禁止用地项目，属于允许建设项目。本项目符合相关用地规划。 ②选址相符性 项目位于东海经济开发区黄河路南侧、滨河路北侧，所用土地为工业用地，项目污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是可行的。 4、与“三线一单”对照分析 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）、《连云港市生态红线区域保护规划》（2014年8月），距离本项目较近的生态红线区域为石安河清水通道维护区二级管控区内，详见表1-5。 表1-5江苏省生态红线区域保护规划 红线区域名称 与项目的相对位置关系 主导生态功能 红线区域范围 一级管控区 二级管控区 石安河清水通道维护区 W，3200m 清水通道维护区 / 石安河（安峰山水库至石梁河水库）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度58公里（该区域有0.69平方公里与安峰山水源涵养区重合） 本项目不涉及生态红线管控区，所以本项目建设与《江苏省生态红线区域保护规划》、《连云港市生态红线区域保护规划》（2014年8月）相关要求相符。连云港市东海县生态生态红线区域保护规划见图1-5。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）文件内容，本项目距离东海县西双湖水库应急水源地保护区二级保护区约8100米，距离江苏东海西双湖国家湿地公园（试点）约8200米，不在东海县境内的东海县西双湖水库应急水源地保护区二级保护区和江苏东海西双湖国家湿地公园（试点）湿地保育区和恢复重建区范围内，因此本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》的要求。 (2)环境质量底线 根据《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号），本项目与文件相符性见下表分析。 表1-6项目与连政办发〔2018〕38号相符性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 1、大气环境质量管控要求 到2020年，我市PM2.5浓度与2015年相比下降20%以上，确保降低至44微克/立方米以下，力争降低到35微克/立方米。到2030年，我市PM2.5:浓度稳定达到二级标准要求。主要污染物总量减排目标:2020年大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO:控制在3.5万吨，NOx控制在4.7万吨，一次PM2.5:控制在2.2万吨，VOCs控制在6.9万吨。2030年，大气环境污染物排放总量（不含船舶）SO:控制在2.6万吨，NOx控制在4.4万吨，一次PM2.5:控制在1.6万吨，VOCs控制在6.1万吨。 根据连云港市环境监测站发布的2018年监测数据，项目所在评价区域为环境空气质量不达标区，超标因子为PM2.5。为加快改善环境空气质量，连云港市制定了《连云港市空气质量达标规划》，具体的规划重点工程详见现状评价章节，通过规划的实施，预计项目所在区域环境质量将得到改善。 相符 2、水环境质量管控要求 到2020年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于且I类）比例达到72.7%以上。县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体达到100%，劣于V类水体基本消除，地下水、近岸海域水质保持稳定。2019年，城市建成区黑臭水体基本消除。到2030年，地表水省级以上考核断面水质优良（达到或优于III类）比例达到77.3%以上，县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持100%，水生态系统功能基本恢复。2020年全市COD控制在16.5万吨，氨氮控制在1.04万吨，2030年全市COD控制在15.61万吨，氨氮控制在1.03万吨。 本项目相关的水体是石安河，据东海县环境监测站《2018年环境质量报告书》石安河振兴桥监测断面监测结果表明，各监测项目值无超标，达到IV类地表水的质量标准 相符 3、声环境管控要求 达标排放 根据东海县环境监测站《2018年环境质量报告书》项目所在区域声环境质量良好，能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求 4、土壤环境风险管控要求 利用国土、农业、环保等部门的土壤环境监测调查数据，结合土壤污染状况详查，确定土壤环境风险重点管控区域和管控要求。 类比同类监测，表明镉、汞、砷、铜、铅、镍等45因子满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，因此可以认为本项目土壤也达到相关标准要求。 相符 由表1-6可知，本项目与《市政府办公室关于印发连云港市环境质量底线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕38号）要求相符。 （3）资源利用上线 根据《市政府办公室关于印发连云港市资源利用上线管理办法（试行）的通知》（连政办发〔2018〕37号），分析项目相符性。 表1-7项目与连政办发〔2018〕37号相符性分析表 指标设置 管控内涵 项目情况 相符性 1、水资源利用管控要求 严格控制全市水资源利用总量，到2020年，全市年用水总量控制在29.43亿立方米以内，其中地下水控制在2500万立方米以内；万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别要比2015年下降28%和23%；农田灌溉水有效利用系数提高至0.60以上。工业、服务业和生活用水严格按照《江苏省工业、服务业和生活用水定额(2014年修订)》执行。到2030年，全市年用水总量控制在30.23亿立方米以内，提高河流生态流量保障力度。 本项目新鲜用水量128794.5t/a，企业年工业增加值为100000万元，万元工业增加值用水量约12.9m3/万元，满足2020年万元工业增加值用水量控制在18立方米/万元的目标要求。 相符 2、土地利用管控要求 优化国土空间开展格局，完善土地节约利用体制，全面推进节约集约用地，控制土地开发总体强度。国家级开发区、省级开发区和市区、其他工业集中区新建工业项目平均投资强度分别不低于350万元/亩、280万元/亩、220万元/亩，项目达产后亩均产值分别不低于520万元/亩、400万元/亩、280万元/亩，亩均税收不低于30万元/亩、20万元/亩、15万元/亩。工业用地容积率不得低于1.0，特殊行业容积率不得低于0.8，化工行业用地容积率不得低于0.6，标准厂房用地容积率不得低于1.2，绿地率不得超过15%，工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积不得超过总用地面积的7%，建筑面积不得超过总建筑面积的15% 项目位于江苏东海经济开发区东区，占地面积约76322平方米，总投资额为50000万元，投资强度为0.66万元/平方米。标准厂房用地容积率不低于1.0，绿地率、工业用地中企业内部行政办公用生活服务设施用地面积等指标均可以满足要求 相符 3、能源消耗管控要求 加强对全市能源消耗总量和强度“双控”管理，提高清洁能源使用比例。到2020年，全市能源消费总量增量目标控制在161万吨标煤以内，全市煤炭消费量减少77万吨，电力行业煤炭消费占煤炭消费总量比重提高到65%以上。各行业现有企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗限额执行，新建企业能耗严格按照相应行业国家(或省级)标准中对应的单位产品能源消耗准入值执行。 项目用电100万kwh/a、自来水128794.5m3/a，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）折标煤系数分别为：0.1229kgce/(kw.h)、0.0857kgce/t，则合计折标煤约11070t/a。经计算，单位GDP能耗能够满足2020年、2030年控制的单位GDP能耗要求。 相符 本项目为属于C3022砼结构构件制造及C3024轻质建筑材料制造，企业用水为自来水供给，项目用电来自附近的电网。 （4）环境准入负面清单 连云港市于2018年1月发布了《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号），制定了连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法。本项目与连政办发[2018]9号的环境准入要求对比分析见表1-8。 表1-8本项目与环境准入有关要求相符性分析一览表 序号 相关要求 本项目情况 相符性 1 建设项目选址应符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。新建有污染物排放的工业项目应按规划进入符合产业定位的工业园区或工业集中区。 本项目选址位于江苏省东海经济开发区东区，符合园区产业定位，也符合主体功能区划、产业发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划、生态保护红线等要求。 相符 2 依据空间管制红线，实行分级分类管控。禁止开发区域内，禁止一切形式的建设活动。风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区、生态公益林、水源涵养区、洪水调蓄区、清水通道维护区、海洋保护区内实行有限准入的原则，严格限制有损主导生态功能的建设活动。 本项目所在区域最近生态红线区为石安河清水通道维护区直线距离3200米。 相符 3 实施严格的流域准入控制。水环境综合整治区在无法做到增产不增污的情况下，禁止新（扩）建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等水污染重的项目，禁止建设排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物以及持久性有机污染物的工业项目。 本项目不属于表中禁止行业。 相符 4 严控大气污染项目，落实禁燃区要求。大气环境质量红线区禁止新（扩）建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本项目不属于表中禁止范围。 相符 5 人居安全保障区禁止新（扩）建存在重大环境安全隐患的工业项目。 本项目不属于人居安全保障区。 相符 6 严格管控钢铁、石化、化工、火电等重点产业布局。…… 本项目不属于钢铁、石化、化工、火电类项目。 相符 7 工业项目应符合产业政策，不得采用国家、省和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目；限制列入环境保护综合名录（2015年版）的高污染、高环境风险产品的生产。 本项目符合产业政策，且未列入环境保护综合名录（2018年版）的高污染、高环境风险产品 相符 8 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，新建企业生产技术和工艺、水耗、能耗、物耗、产排污情况及环境管理等方面应达到国内先进水平（有清洁生产标准的不得低于国内清洁生产先进水平，有国家效率指南的执行国家先进/标杆水平），扩建、改建的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产先进水平。 本项目排放污染物达到国家和地方规定的污染物排放标准。 相符 9 工业项目选址区域应有相应的环境容量，未按要求完成污染物总量削减任务的区域和流域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。 本项目选址区域有相应的环境容量。 相符 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策和《连云港市基于空间控制单元的环境准入制度及负面清单管理办法（试行）》（连政办发[2018]9号）要求。 5、与《江苏省颗粒物无组织排放深度整治方案》（苏大气办[2018]4号）相符性分析 本项目为属于专用设备制造，项目生产过程会产生粉尘，本项目拟设置密闭降尘室、焊烟收集净化装置等措施，降低粉尘对周围大气环境的影响。根据《江苏省颗粒物无组织排放深度治理实施方案》，对企业建设期过程中的物料运输、装卸、储存、厂内转移与输送、物料加工与处理等通用操作过程，以及典型工艺过程(指各行业的工艺无组织排放源)提出细化的无组织排放控制要求。本项目参照该文件中“六其它行业重点企业”无组织排放控制要求，对本项目无组织控制措施进行符合性分析，见表1-9。 表1-9本项目与《江苏省颗粒物无组织排放深度治理实施方案》相符性分析 序号 环保专项行动要求 本项目执行情况 是否符合要求 1 1、物料运输： (1)运输散装粉状物料应采用密闭车厢或罐车； (2)运输袋装粉状物料,以及粒状、块状等易散发粉尘的物料应采用密闭车厢,或使用防尘布、防尘网覆盖物料,捆扎紧密,不得有物料遗撒。 (3)厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆在驶离煤场、料场、储库、堆棚前应清洗车轮、清洁车身。 项目所生产的石粉、石子运输使用防尘布、防尘网覆盖物料,捆扎紧密，道路硬化并定期清扫 是 2 2、物料装卸 装卸易散发粉尘的物料应采取以下方式之一： （1）密闭操作； （2）在封闭式建筑物内进行物料装卸； （3）在装卸位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施； 项目原料及产品石粉、石子装卸均在封闭式建筑物内进行，且堆场布置在车间内部 是 3 3、物料储存 （1）粉状物料应储存于密闭料仓或封闭式建筑物内。 （2）粒装、块状等易散发粉尘的物料储存于储库、堆棚中，或储存于密闭料仓中。储库、堆棚应至少三面有围墙（或围挡）及屋顶，敞开侧应避开常年主导风向的上风方位。 （3）露天储存粒状、块状等易散发粉尘的物料，堆置区四周应以挡风墙、防风抑尘网等方式围挡（出入口除外），围挡高度应不低于堆存物料高度的1.1倍，同时采取洒水、覆盖防尘布（网）或喷洒化学稳定剂等控制措施。 （4）临时露天堆存粒状、块状等易散发粉尘的物料，应使用防尘布、防尘网覆盖严密。 项目所有原料均堆存于大厂房内，堆场布置在车间内部 是 4 4、物料转移和输送 厂内转移和输送易散发粉尘的物料应采取以下方式之一：（1）采用密闭输送系统； （2）在封闭式建筑物内进行物料转移和输送； （3）在上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理、洒水增湿等控制措施。 项目原料、产品均在封闭式建筑物内进行物料转移和输送，上料点、落料点、接驳点及其他易散发粉尘位置采取局部气体收集处理等控制措施 是 5 5、物料加工与处理 （1）物料加工过程中易散发粉尘的工艺环节 (如切割、焊接)采用在密闭空间内进行切割。不能密闭的焊接工序采取局部气体收集进入焊烟净化装置处理、洒水增湿等控制措施。 项目采用在密闭空间内进行切割。不能密闭的焊接工序采取局部气体收集进入焊烟净化装置处理、洒水增湿等控制措施。 是 6、主要建筑物 项目占地面积76322m2、建筑面积75300m2，项目主要建筑物一览表见表1-10。 表1-10项目主要构筑物一览表 建筑名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1#厂房 27654.7 27654.7 计入容积率55309.4 m2；（厂房高度9.9米及以上） 研发中心 630 2617.5 4层 检测中心 262.5 1050 4层 样板房 240 240 1层 2#厂房 8550 8550 计入容积率17100； 锅炉房 280 280 / 配电房 28 28 / 泵房 16 16 / 门卫 32 32 / 合计 76322 75300 / 6、劳动制度及劳动定员 职工人数：本项目劳动定员150人，有食堂，一日2餐。 工作制度：项目建成投产后采用一班生产制，即每天生产时间为8h；全年有效生产工作日为300d/a，故全年工作时间为2400h。 7、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表1-11。 表1-11项目公用及辅助工程内容一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 贮运 工程 运输 51.5万t/a（进出各一半） 汽车运输 仓库 成品仓库18000m2 室内 原料仓库6000m2 室内 公用工程 供水 128794.5t/a 自来水 排水 2160t/a 清污分流排水体制 供电 607万Kw/a 园区统一供电 环保 工程 污水处理 化粪池10m3/个； 隔油池3m3/个； 沉淀池30m3/个；3个 经隔油池处理的餐饮污水和生活废水经化粪池处理后接管污水管网进入城东污水处理厂集中处理。 噪声防治 确保厂界噪声达标 选用低噪声设备、车间内合理布局、加强设备维护、建筑物隔声、距离衰减等措施。 焊烟废气防治 焊烟净化装置2000m3/h；3个 车间通风换气后无组织达标排放 搅拌机废气 布袋除尘器；6000-8000m3/h；3个 满足标准要求 筒仓废气 滤芯除尘器；2000m3/h；9个 满足标准要求 固废处理 危险固废库房5m2 危险废物暂存区域地面进行防渗、防腐处理，能防风吹雨淋 生活垃圾桶5kg/个；10个 生活垃圾均由环卫部门定期淸运合理处置，无外排 8、厂址及四邻概况 项目拟建厂址位于东海开发区黄河路北侧.浦西路东侧。项目北侧为黄河路，黄河路北侧为空地；东侧为236省道，南侧为淮河路厂，淮河路南侧为空地；西侧为浦西路，项目厂区布置及四邻状况见附图二。 9、建设进度 本项目预计2019年6月开工建设，2020年6月建成投产，整个建设周期约12个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有污染环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地形、地质、地貌 项目建于江苏东海经济开发区东区，该区位于牛山街道东部。东区为平原，该区南高北低，东、西部高，中间低。西部二四五省道附近南北地面高程在33.4-14.4之间，东部裕峰路南北地面高程在25.8-20.0之间，中部范埠河附近地面高程在17.0-10.9之间。 该区基底为中深区域变质岩系，地质构造复杂。 2、气候气象 东海县境内属中纬度暖温地带，北暖温带季风气候，四季分明，光照充足，雨量适度，雨热同季，春季气温多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥。温差较大，7月最热，均温26.5℃；1月最冷，均温-0.6℃；年平均气温13.7℃。空气湿度较大，年平均相对湿度为70%。一年最多风向为东北风，夏秋季节盛行偏南风，多年平均风速3.5m/s。年平均光照时数为2401小时，太阳总辐射量为493.92kJ/cm2。全年无霜期218天。 3、地表水 东海境内河流均属沂、沭河下游水系，较大的河流有蔷薇河、鲁兰河、乌龙河、临洪河等，均自西向东流，经临洪河口入海。建国后，东海县为了调节水位，首先进行了导沭整沂，控制了沂沭河洪水，而后沂北除涝，整治蔷薇河，开挖淮沭新河，引进江淮水，继而在丘陵山区等高截岭开挖南北走向的石安河、龙梁河等，至此全县形成一个新的水系格局。目前，东海县属于干河水网的有新沂河、老沭河、蔷薇河、龙梁河、石安河和淮沭新河；属于支河水网的有磨山河、乌龙河、鲁兰河、马河、民主河、十米截水沟、泊阳河以及其它28条小河流。 项目附近主要水体有石安河、范埠河和曹浦河。石安运河是从石梁河水库至安峰水库的一条人工河流，全长55Km；范埠河从范埠闸向北到上弯坝，进入鲁兰河；曹浦河由范埠闸经曹浦村向北，从范埠村东向东至驼峰村，从驼峰村南转向南至麦坡，是一条灌溉渠。这三条河均为灌溉河流，范埠河兼有泄洪功能，范埠闸提闸将石安河水放入范埠河，经鲁兰河、蔷薇入海，曹浦河和石安河以闸控制，提闸后石安河水流入曹浦河。该区无水源保护区。 4、地下水 根据含水层岩性、赋层条件及水利特征，地下水可分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两大类型。根据调查，该地区的地下水为岩石裂隙水，水质良好，适宜作为饮用水源。 5、生态环境 本区域植被覆盖率高，每公顷林地有50余种维管束植物，常见的树种有刺槐、麻栎、杨树、乌桕、黑松以及从美国引进的火炬松、红栎、湿地松、落羽杉和日本的柳杉等，主要农作物有小麦、花生、地瓜等。林区脊椎动物24种，常见野兔、野鸡出没，本区域生态环境质量良好。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划 江苏东海经济开发区始建于1992年，1995年10月8日被江苏省人民政府批准为省级经济开发区，分为东区和西区。批准面积8.8Km2，规划总面积30Km2。为适应东海经济快速发展的需要，2007年由连云港市规划设计研究院完成了《江苏东海经济开发区东片区可控制性详细规划》，2007年4月17日通过了专家评审，2007年6月22日经东海县人民政府审核批复。 东片区范围：东至裕峰路，西至二四五省道，北至黄海路，南抵东陇海路，规划用地总面积2072.31公顷。目前，东区有范埠村、葛宅村两个村，共有村民7500人，小学一座，在校师生300人。2009年江苏东海经济开发区（包括东区、西区）实现国内生产总值21亿元，工业生产总值89亿元，财政收入2.6亿元。目前东区人口约3万。 东片区土地利用规划：东片区以曹浦河、范埠河和石安河为界分为四大片区十大功能区，其中曹浦河以西、范埠河以东工业区内规划布置以轻纺、孵化器生产、综合开发为主，本项目即在该功能区。 2、社会经济 东区内已建成投产企业130家，主导产业为：硅资源加工业、新材料、轻纺业、电子信息、高新技术产业等。 3、交通状况 东海经济开发区水、路、空兼备，连云港—新疆霍尔果斯、黑龙江同江—海南三亚，北京—上海三条国家级高速公路在东海县境内交汇，最近的距开发区仅2Km。310，204两条国道，陇海铁路横贯东西，距开发区仅为32、23、和2Km，连云港机场位于开发区东10Km,已开通了北京、上海、广州、大连、深圳、桂林得等多条航线。中国十大海港之一的连云港港距开发区70Km,已与世界160多个国家和地区的千余个港口建立了航运关系。 开发区东区内基础配套设施较完善。主要道路有：富华路、晶都大道、晶宸路、323省道、明珠路、富宸路、二纵路等。 4、基础设施情况 供电：根据总体规划和分区发展趋势，为节约城市通道和简化电压等级，本区电网等级为10KV一级。供给本区域变电所的电源有：110KV牛山变。在近期由县供电局从上述变电所提供5回10KV线路供电；远期规划一座110KV变电所，配电电压采用10KV，10KV电力线在城区内采用架空和埋地相结合的方式敷设，以减少对城市景观的影响。 供水：东海县自来水厂设在东海经济开发区东，目前日供水能力2.5万吨，水厂正在进行扩建，2010年底扩建工程完成后，日供水能力将达到5万吨。东开发区由明珠路上DN300给水管引入，再在区内道路上敷设给水支管形成环状管网。 污水处理：城东污水处理厂于县城东部东开发区，设计污水处理规模为近期2万m3/d（已于2010年运营），远期规划5万m3/d，占地约8公顷，采用A2/O二级生化处理工艺，处理后尾水排入排入东海县污水处理厂尾水排放通道。计划服务面积25平方公里。污水管网目前还没有部分没有完善到位，本项目所在地已经可以接管。目前为果园新村、曹浦村、驼峰乡还没有接管。 垃圾处理：东海县无害化垃圾处理场位于东海县双店镇。

# 三、环境质量状况

1、环境空气 项目位于江苏东海经济开发区东区。根据《江苏省环境空气质量功能区划分》、《连云港市环境空气质量功能区划分规定》，项目环境空气质量标准为二类区。根据东海县环境监测站《2018年环境质量报告书》资料统计，2018年县城区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年平均浓度分别为0.011mg/m3、0.026mg/m3、0.081mg/m3、0.049mg/m3、1.00mg/m3、0.065mg/m3，PM10、PM2.5年平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，SO2、NO2、CO、O3浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，统计结果见表3-1。 表3-12018年东海县城环境空气质量监测结果统计表（单位：mg/Nm3） 项目 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 2017年平均值 0.011 0.026 0.081 0.049 1.00 0.065 评价标准GB3096-2012二级 0.06 0.04 0.07 0.035 4.0 0.16 超标率 0 0 8.8% 16.2 0 0 环境空气中可吸入颗粒物、细颗粒物均有所超标，但是总体空气质量总体上向好的方面发展，全县也在积极响应省政府“两减六治三提升”专项行动，同时东海县出台了《2017年度东海县城区餐饮油烟污染治理工作方案》（东环发〔2017〕52号）、《关于开展东海县砖瓦生产企业颗粒物深度整治的通知》（东环发〔2018〕71号）等文件，积极采取行动对颗粒物产生较多的企业进行整治。 随着各项废气整治方案的逐步实施，环境质量状况能够得到提高。 2、地表水 与本项目相关的水体是石安河，据东海县环境监测站《2018年环境质量报告书》石安河振兴桥监测断面监测结果表明，各监测项目值无超标，达到IV类地表水的质量标准。石安河振兴桥监测断面水质指标见表3-2。 表3-2监测断面水质监测结果统计表（单位：mg/L，pH除外） 项目 pH CODMn BOD5 NH3-N 石油类 振兴桥检测值 7.90 5.4 3.6 0.99 0.03 IV类标准值 6-9 ≤10 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 振兴桥断面所有监测项目年平均值均符合《地表水环境质量标准》IV类标准。 3、声环境现状 项目位于东海开发区黄河路南侧.、236省道西侧，按区域环境噪声功能区划的规定，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，北侧临近黄河路及东侧236省道+25米内执行4a类区标准，根据现场踏勘项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目保护目标为当地大气环境、水环境、声环境、生态环境。项目主要环境保护，本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)所要求AERSCREEN估算模式进行预测，得出本项目大气环境评价等级为二级，评价范围为以厂区为中心，2.5km为半径的圆。由此得出本项目的大气环境敏感目标见表3-3。表中坐标以厂区中心点为0点，以东侧、北侧为正向。项目主要大气环境保护目标表见表3-3，其他环境保护目标见表3-3。 表3-3项目主要大气环境保护目标表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 范埠村 -612 0 居民区内的居民 大气环境 环境空气二类功能区 W 350 表3-4项目其他环境保护目标表 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 规模（人数） 执行标准 环境功能 水环境 石安河 W 3300 小型河流 GB3838-2002Ⅳ类 农业灌溉 声环境 黄河路一侧 N 15 - GB3096-2008 4a类 县城主干道、省道 东、南、西厂界 - 厂界外1m - GB3096-2008 3类 工业区 生态环境 石安河清水通道维护区 SW 3200m 15.4km2 包括石安河（安峰山水库至石梁河水库）两岸背水坡堤脚外100米之间的范围，长度58公里（该区域有0.69平方公里与安峰山水源涵养区重合） 二级管控区

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气质量环境标准 项目所在地区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要污染物浓度限值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准值（单位：mg/m3） 项目 标准级别 取值时间 浓度限值 二氧化硫 二级 年均值 0.06 日均值 0.15 1小时平均 0.50 二氧化氮 二级 年均值 0.04 日均值 0.08 1小时平均 0.20 可吸入颗粒物 二级 年均值 0.07 日均值 0.15 细颗粒物 二级 年均值 0.035 日均值 0.075 一氧化碳 二级 日均值 4 时均值 10 臭氧 二级 日最大8小时均值 0.16 时均值 0.20 2、水环境质量标准 根据江苏省人民政府苏政发[2003]29号文（省政府关于《江苏省地表水环境功能区划的批复》石安河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。主要项目标准限值见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值单位mg/L，pH无量纲） 项目 pH CODMn BOD5 NH3-N 石油类 IV类标准值 6-9 ≤10 ≤30 ≤1.5 ≤0.5 3、声环境质量标准 区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准，标准值见表4-3。 表4-3声环境质量标准值（dB(A)） 类别 适用范围 昼间 夜间 3类 东、北 65 55 4a类 东、北 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 生活废水经预处理后达到东海县城东污水处理厂接管标准后，排入市政污水管网进入城东污水处理厂深度处理。 东海县城东污水处理厂进水水质执行城东污水处理厂接管浓度标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）中表1中B标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准A标准。详见表4-4； 表4-4城东污水处理厂接管要求及排放标准(单位：mg/L，pH除外） 污染物 pH COD SS 氨氮 总氮 总磷 动植物油 接管浓度 6～9 400 250 35 45 4 - CJ343-2015表1中B - - - - - 100 GB18918-2002 一级A排放标准 6～9 50 10 5 15 0.5 1 2、大气排放标准 2.1施工期地面扬尘颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度值≤1.0mg/m3。 2.2营运期：营运期混凝土搅拌站粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准以及表3中无组织浓度限值，详见表4-5；锅炉房天然气燃烧产生的烟尘、NOx、SO2等废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准，详见表4-6；焊接烟尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中表2中二级标准，详见表4-7；食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模的标准，详见表4-8。 表4-5水泥工业大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 （kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 20 / / 周界外浓度最高点 0.5 表4-6锅炉大气污染物特别排放限值（单位：mg/m3） 污染无因子 排放限值 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度（林格曼黑度级） ≤1 烟囱排放口 表4-7大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 （kg/h） 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表4-8饮食业单位的规模划分 规模 小型 中型 大型 标准来源 灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001） 油烟最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除效率(%) 60 75 85 3、厂界噪声排放标准 3.1施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工限值，具体详见表4-9。 表4-9建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 3.2营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，具体标准值见表4-10。 表4-10工业企业厂界噪声排放标准表（单位：等效声级LAeq[dB(A)]） 类别 适用范围 昼间 夜间 3类 西、南厂界 65 55 4类 东、北厂界 70 55 4、固废处置要求 固废处置要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第39号对该标准的修改条例要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及修改单（2013年第39号） |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制指标 ①废水污染物： 废水量2160t/a； 接管量：COD0.734t/a、SS0.504t/a、NH3-N0.072t/a、TN0.083t/a、TP0.0085t/a、动植物油0.029t/a。 最终排放量：COD0.108t/a、SS0.022t/a、NH3-N0.011t/a、TN0.032t/a、TP0.001t/a、动植物油0.002t/a。 ②大气污染物：有组织排放：颗粒物1.382t/a、SO20.744t/a、、NOX3.484t/a、 无组织排放：颗粒物0.865t/a ③固体废物：0 |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 本项目产品为装配式混凝土预制构件，包括混混凝土墙板、混凝叠合板、混凝土楼梯、混凝土阳台。根据企业提供资料，生产工艺具体如下: 1、PC构件（混凝预制土叠合板、混凝土预制墙板、混凝土预制楼梯、混凝预制阳台）： 图5-1PC构件生产工艺流程图 工艺说明： 本项目PC构件（混凝土墙板、混凝叠合板、混凝土楼梯、混凝土阳台）生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程。 PC构件生产工序主要包括钢筋加工、混凝土拌和、浇筑、养护等工序，具体如下： （1）钢筋加工：项目钢筋加工均在钢筋加工区内进行，主要完成钢筋切割、弯曲成型、焊接组装等。1#车间的钢筋加工区主要制作混凝土墙板、混凝土楼梯、混凝土异形构件所需钢筋，2#车间钢筋加工区主要制作混凝土楼板所需钢筋。 项目钢筋按规格、型号分类堆放，以防混乱。首先将外购的钢筋按要求利用切断机切成需要规格，然后利用调直机切割机、弯箍机等进行相应的矫直、定尺、弯箍等，最后组装成型。钢筋焊接采用单面或双面搭焊接，保证焊接钢筋轴线在同一条直线上，要求焊缝饱满、无焊渣、无虚假焊等。 该工序会产生少量焊接烟尘Gu7、切割粉尘Gu8、边角料S1-1及噪声。 （2）清理、制模、钢筋入模拼装 模具全部采用的外购钢板，钢模板在一批预制件预制完成后，可重复用于下一批产品的制作。因此每次拆模后的模具需要在下次使用前先将钢模内侧面整平清理，主要是清除混凝土渣，使模台表面整洁干净。然后再根据需要制成相应规格的模具，并在模具内侧涂抹脱膜剂、表面缓凝剂，最后将制作成型的钢筋装入模具内待用。 本项目使用的脱模剂主要成分是改性聚硅氧烷乳液，是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用，使混凝土在拆模时能顺利脱离模板，保持混凝土形状完整无损。本项目使用水性脱模剂，水性脱模剂使用时与水按一定比例调兑后，再涂抹于模具内侧。水性脱模剂使用简单安全、最主要环保。使用之后不影响混凝土的强度，对钢筋无腐蚀作用。是无毒，无害，绿色产品。水性脱模剂直接兑自来水搅拌后，直接使用，不需要进行加热。下同。 本项目使用的表面缓凝剂是一种能推迟水泥水化反应，从而延长混凝土的凝结时间，使新拌混凝土较长时间保持塑性，方便浇注，提高施工效率，同时对混凝土后期各项性能不会造成不良影响的外加剂。主要成分为羟基羧酸及其盐类，其能与水泥中的钙离子形成不稳定络合物，在水化初期控制了液相中的钙离子的浓度，产生缓凝作用。 在模具整修工序会产生少量混凝土残渣S1-2。 （3）混凝土制备 本项目混凝土制备在混凝土搅拌站进行，项目配套设置1台混凝土搅拌生产线，混凝土制备使用的原辅料主要为水泥、粉煤灰、矿粉、砂石料、减水剂、水等。使用的水泥、粉煤灰、矿粉原料暂存于配套的粉状料筒仓中，项目搅拌生产线每条线共配置4个粉状料筒仓，分别储存水泥、水泥、粉煤灰、矿粉，筒仓容积150t、150t、150t、150t。水泥、粉煤灰及矿粉由供应商用罐装车运输至厂区，依靠气力泵输送通过管道打入粉料筒仓内。粉料筒仓为圆通支架结构，其上部配有滤芯除尘设施，防止粉尘泄漏，下部装有破拱装置，防止粉料结块，使粉料卸出顺畅，并装有料位传感设备，可随时掌握仓内物料使用情况，再由筒仓底部的绞龙输送机将物料输送至搅拌机内。 砂石料储存在4个骨料仓（每个300t），砂石料由供应商采用卡车运输至砂石料仓，输送进场时采用帆布覆盖，并在室内卸料，卸料区内设下陷式料斗，并将仓房门关闭，砂石料卸料完毕后，在等候3~5分钟后方将仓房门打开，卡车离开厂区。 所有原料输送进入搅拌机内的过程均为密闭输送。粉状料由筒仓底部的绞龙输送机将物料输送至搅拌机内，砂石料由皮带输送机和提升机在密闭管道内送入搅拌机。所有投料计量装置采用全电脑控制系统自动计量装置，水、减水剂计量采用全自动电子称重法计量。配料按比例进入搅拌机后进行充分搅拌，整个搅拌过程为物理混合、搅拌的过程，无化学反应。搅拌完成后从搅拌机下部出料，再由混凝土运输车或密闭管道两种输送方式将其输送至预制件制造区待用。 产污环节：在混凝土搅拌机及搅拌车在不连续使用情况下，在下次使用前需要清洗，因此会产生设备及车辆清洗废水W1。 由于混凝土制备工序在粉料、砂石料的输送、卸料、上料、配料、搅拌环节实施封闭，且砂石料仓库均采用钢结构仓库储存，不是露天堆放。因此仅在上料、输送、搅拌生产过程的各设备管道连接的接头处会产生少量粉尘Gu5-Gu6、粉料筒库放空口会产生粉尘Gu1-Gu4以及混凝土搅拌过程会产生粉尘G1-1。 （4）浇注混凝土、养护、拆模 利用龙门吊将混凝土吊送到浇注位置进行浇注，浇注完成后，进入养护环节养护。本项目只为自然养护，养护时应洒水保持表面湿润，自然养护时间约2~3h。自然养护结束后，构件内部与表层以及表层与环境的温差不大于20℃，且能保持混凝土棱角完整时刻进行拆模，拆除的模具进行修整后以便下次使用。 （5）检验、修补 构件拆模后，检查构件上是否有气泡，如有气泡进行修补，修补材料为白水泥与水的混合物。白水泥和水按一定比例混合后进行人工修补，修补后检验合格即入库待售。 2、加汽混凝土板材工艺流程图 图5-2加汽混凝土板材生产工艺流程图 ⑴干粉煤灰直接入仓存储，粉煤灰，通过球磨机加水制成浆液备用。石灰、石膏进厂后经过破碎、磨机、当混合料细度达到3500-4000cm2/g后，由斗式提升机提升至粉灰仓备用。 ⑵钢筋加工：是生产加汽混凝土板材的特有工序，包括钢筋的调直、切断、焊接、涂料浸渍和烘干。钢筋是生产加汽混凝土板的结构材料，工序控制不仅影响产品质量，更直接影响建筑物的结构性能与安全性。 ⑶钢筋网片组装：钢筋网片组装工序是把经过防腐处理的钢筋网，按工艺要求的尺寸和相对位置组合后待浇注完毕后装入模具中，并使其固定。 ⑷配料搅拌：经过计量后的粉煤灰浆、石灰粉、石膏粉、水泥按配比顺序加入浇注搅拌机内开始混合搅拌，搅拌时根据工艺要求向搅拌机内通入一定量的蒸汽，使搅拌机内料浆温度达到40-45℃左右，搅拌时间约3-4min，打开铝粉搅拌机下阀门，使铝粉悬浮液流入浇注搅拌机内混合搅拌，搅拌时间不超过40s,然后将料浆注入组装好的模具中，整个同期约5min，整个系统采用电脑集中控制，实现远程操控和故障诊断。 ⑸浇注完毕后，模具通过变频摆渡车转移至静养区，插钎吊具将组装好的钢筋网片放入模具中进行固定，送入静养室进行初凝，静停时间120-150min，达到切割强度后，拉出静养室，拔钎吊具将钎架连同钎拔出，送至翻转吊具处，脱模。 ⑹坯体通过翻转吊具放置在切割小车上，小车将坯体经过纵切、模切等工序实现坯体六面切割，达到相应规格尺寸(尺寸误差在±1mm)。坯体切割完成后，吊运至翻转去皮装置，将底层废料进行回收。然后，半成品吊具将坯体连同侧板吊至釜前蒸养小车上进行编组。生产过程中产生的废水、废料经废料回收系统回收，与新料浆进行重新混合搅拌二次利用。 ⑺坯体进入蒸压釜进行蒸压养护，养护时间约为8-10h。 ⑻蒸养完成后的坯体分垛放置，分离的模具由小车运输至合模区清理合模后循环使用。 本项目石膏及石灰鄂破及细破共用一套破碎设备即颚式破碎机及冲击磨粉碎设备。 2、主要产污环节： （1）废气：本项目料仓上料、输送、搅拌、磨粉、钢筋焊接及切割工序产生少量的颗粒物废气。 （2）废水：本项目不产生工艺废水，废水主要为厂内职工产生的生活污水。 （3）噪声：本项目主要噪声源为搅拌机、破碎机、切割机、风机空压机等设备产生的噪声。 （4）固体废物：本项目固体废弃物主要为除尘器收集的颗粒物、边角料、沉淀泥渣和厂内职工产生的生活垃圾。 |
| --- |
| 主要污染工序： 产生污染的工序分施工期和营运期阶段。 一、施工期 本项目是新建项目，规划建设期为12月，则整个施工期按360d计。 ⑴废气 施工期的大气污染物主要来自施工机械和运输车辆产生的扬尘以及运输车辆产生的汽车尾气。 ①粉尘 主要污染环节是：沙石料堆存过程中的风蚀起尘；卡车卸料时产生的粉尘污染；道路二次扬尘；汽车运输沙石对运输线路的粉尘污染。 a、施工场地粉尘 类比同类项目的建设，在沙石料堆存过程中的风蚀起尘、卡车卸料时产生的粉尘污染、道路二次扬尘、场地扬尘等共同作用下，未采取环保措施时，施工现场面源污染源强为539g/s。采取环保措施时，施工现场面源污染源强为140g/s。 b、汽车运输沙石对运输线路的粉尘污染源强估算 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面颗粒物量，kg/m2。 表5-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。因此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表5-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg） P 车速 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) 1 (kg/m2) 5(km/hr) 0.051356 0.085865 0.116382 0.144408 0.170715 0.287608 10(km/hr) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288615 0.341431 0.574216 15(km/hr) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.861323 25(km/hr) 0.255279 0.429326 0.581913 0.722038 0.853577 1.435539 由可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨•年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 280 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.504 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.416 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。根据连云港市的气象资料，该地区年平均降水天数为126.8天，以剩余时间的1/2为易产生扬尘的时间计，全年产生扬尘的气象机会有31.9%，特别可能出现在夏、秋二季，雨水偏小的情况下，因此本工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围居民点的影响。 ②汽车尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风力作用，不会引起大气环境污染。 （2）废水 ①生活污水 施工人员高峰时有30人，用水量按30L/人∙d测算（根据《给排水设计手册》测算），则生活用水量为0.9m3/d，整个施工期内生活用水量约为324m3。污水产生量按用水量的80%计，则生活污水最大排放量0.8m3/d，整个施工期内施工生活污水排放量约为259m3。 本项目施工期生活污水水质情况如下：COD：400mg/L、0.104t/a，SS：350mg/L、0.09t/a，NH3-N：35mg/L、0.009t/a，TP4mg/L、0.001t/a。在施工人员生活区建设临时化粪池，将生活污水收集经化粪池处理后外运浇田，不外排。 ②施工废水 项目施工废水主要为施工机械设备运转的冷却、洗涤排水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、车辆冲洗水、抑尘洒水等排水，主要污染因子为SS、石油类。根据《江苏省城市生活和公共用水定额》（2012年修订），用水定额为0.35m3/m2，项目新建面积为75300m2，则整个施工期内施工用水量约为26355m3，其中80%进入物料中，则施工期废水量为5271m3，COD浓度约为50mg/L、SS浓度约为800mg/L、石油类约为20mg/L，经临时处理设施（沉淀池和隔油池）处理后全部回用，不外排。 （3）噪声 施工期噪声具有阶段性，临时性和不固定性。施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、静压打桩机、振捣棒、电锯、起重机等以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，都会对周围居民等产生一定的影响，尤其是夜间施工。不同施工阶段主要噪声源强声级情况见表5-3。 表5-3不同施工阶段主要噪声源强声级预测值 施工阶段 声源 测距 声级[dB(A)] 土方阶段 翻斗车、推土机、挖掘机、装载机 5m 75-85 打桩阶段 起重机，平地机、空压机、发电机、静压打桩机 10m 80-105 结构阶段 汽车起重机、塔式起重机、振捣棒、电锯 5m 90-100 装修阶段 砂轮机、切割机、磨石机、卷扬机、起重机、电锯、电锯、电梯 5m 90-95 物料运输车辆类型及其声级值见表5-4。 表5-4交通运输车辆噪声 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级[dB(A)] 基础阶段 渣土运输 大型载重车 75-85 主体阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80-85 装饰阶段 各种装修材料及必备设备 轻型载重车 75-80 （4）固体废弃物 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾。 生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以30人计，则生活垃圾产生量为15kg/d，整个施工期生活垃圾产生量9t，由市政环卫部门统一收集进行处理。 建筑垃圾 根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为2kg/m2，项目总建筑面积75300m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量约150.6t，用于项目铺路。 二、营运期 1、大气污染物 1.1混凝土及PC件预制件项目产生污染物 ⑴有组织废气 混凝土搅拌过程产生的粉尘G1-1 各种物料进入搅拌站时，小粒径颗粒物随风飘散形成粉尘。由于本项目采用全密闭搅拌机，并且搅拌过程要加入水，因此一定程度上可减少产尘量。 在搅拌工序，搅拌机搅拌时有粉尘产生，公司拟设在密闭2m3的搅拌罐上方设孔安装集气管收集搅拌粉尘接入布袋除尘器处理。布袋除尘器除尘效率为98%。 搅拌机安装布袋除尘器风机风量为6000m3/h，年工作300天，每天12小时，则风机总量为2160万m3/a，搅拌时产生粉尘浓度为600mg/m3，粉尘产生总量为12.96t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度12mg/m3，排放量为0.259t/a，排放速率0.072kg/h。 表5-5项目有组织废气产生、治理及排放状况表 编号 污染源名称 废气量 Nm3/h 主要 污染物 产生情况 治理措施 去除效率% 排放状况 浓度mg/m3 产生量（t/a） 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a G1-1 混凝土搅拌机 6000 粉尘 600 12.96 布袋除尘器 98 12 0.072 0.259 ⑵无组织废气 抽料时粉料筒库放空口粉尘(Gu1、Gu2、Gu3、Gu4) 本项目1条混凝土搅拌线共配置4个粉状料筒仓，分别储存水泥、水泥、粉煤灰、矿粉。 混凝土搅拌（2m3/搅拌罐）配置4个粉状料筒仓，分别储存水泥、水泥、粉煤灰、矿粉。 容积分别为150t、150t、150t、150t。本项目水泥、粉煤灰以及矿粉由供应商用罐装车运输至生产区，依靠气力泵输送通过管道打入粉料筒库，虽然整个过程在密闭管道中完成，但粉料车在抽料时放空口仍会产生少量粉尘。 水泥、粉煤灰、矿粉年消耗总量分别为6万t、0.9万t、0.6万t，据统计，气泵料仓上料速度为50t/h，则年上料共需要1500h/a，其中水泥上料需要1200h/a，粉煤灰上料需要180h/a、矿粉上料需要120h/a。 粉料罐车拟通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，也减少了原料的损耗。而且每个粉料筒库顶都安装了一套仓顶滤芯除尘器，收集的粉尘返回料仓，每套除尘设施配套引风机风量为2000m3/h，除尘效率可以达到98%以上。类比同类企业上料过程中粉尘的产生浓度为750mg/m3，单个水泥筒仓产生的粉尘量约为0.9t/a、粉煤灰仓产生的粉尘量约为0.27t/a、矿粉仓产生的粉尘量约为0.18t/a。根据同类工程分析，仓顶滤芯除尘器设计除尘效率为98%，单个水泥仓粉尘排放量约为Gu1 0.018t/a，排放速率为0.03kg/h，单个粉煤灰仓排放量Gu30.0054t/a，排放速率为0.03kg/h、单个矿粉仓排放量Gu4 0.0036t/a，排放速率为0.03kg/h。总排放量为0.045t/a。 ②钢筋加工产生的焊接烟尘Gu7（Gu12）（包括加气混凝土板材焊接工序的产生烟尘） 项目PC预制件及加汽墙板的钢筋加工过程中会产生少量焊接烟尘Gu7（Gu12）。焊丝为实芯无铅焊丝，通过查阅《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》（郭永葆主编，2010年），二氧化碳保焊实芯焊丝焊接材料的发尘量为5g/kg~8g/kg，本项目采用无铅焊丝，用量为10t/a，起尘量为0.08t/a。 移动式焊接烟尘净化器收集效率80%计算，未收集的焊接烟尘为0.016t/a，通过车间排风扇系统排出；收集后焊接烟尘经焊烟净化处理装置处理，净化效率大可达到90%以上，处理后的焊接烟尘排放量为0.012t/a，经移动式焊接烟尘净化器处理后通过车间排放系统排出。 综上，项目焊接烟尘经处理后在车间排放，并通过车间排放系统排出，属于无组织排放，排放量约为0.044t/a（1200h/a）。产生的颗粒物排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准。 ②钢筋切割产生的切割粉尘Gu8（Gu13）（包括加气混凝土板材钢筋切割粉尘） 项目切割工序产生粉尘，根据企业提供资料，切割工段粉尘产生量约为切割原料的0.005%，本项目切割的钢筋量约为4000t/a，经计算，本项目切割工段无组织粉尘产生量为0.2t/a、产生速率为0.08kg/h（2400h/a）。 ③上料、输送等过程各设备管道连接的接头处产生的粉尘Gu5/Gu6 由于本项目营运期混凝土制备工序在粉料、砂石料的输送、卸料、上料、配料、搅拌环节实施封闭。因此仅在上料、输送过程的各设备管道连接的接头处会产生少量粉尘 G5、G6，而且企业拟根据实际情况定期对厂区地面洒水，加强运输管理，可有效控制粉尘的产生。在洒水抑尘前提情况下，类比同类型项目，本项目上料、输送、搅拌生产过程的各设备管道连接的接头处产生的粉尘约0.2t/a，则排放速率约0.056kg/h。 表5-6项目无组织废气产生状况表 序号 污染工序 污染物名称 排放速率 kg/h 排放量 t/a 面源面积 m2 面源高度m Gu1、Gu2、Gu3、Gu4 筒仓 粉尘 0.0125 0.045 100（10*10） 15 Gu7、Gu12 焊接 粉尘 0.037 0.044 500（25*20） 9 Gu5、Gu6 上料、输送 粉尘 0.056 0.2 1000（50*20） Gu8、Gu13 切割 粉尘 0.16 0.4 2000（50*40） 9 1.2加汽混凝土板材（20万立方米）项目产生污染物 ①石灰、石膏鄂破、球磨粉尘 石灰、石膏破碎、粉碎工序会产生粉尘，其在粉碎工序均配置布袋除尘器。 本项目石灰、石膏鄂破工段工作制度为间歇式生产、原料进厂后，经鄂破机破碎后提升至粗料筒仓内存放。在生产过程中，石灰、石膏粗料经提升机给料进入冲击磨机内进行细破，进料粒度<15mm，细破的细度0.049mm；经提升机送入石灰细料筒仓内储存待用。 项目在对石灰、石膏细破过程中会产生粉尘进行收集处理。类比同类型行业，破碎和球磨时约有0.1%的粉尘产生。本项目石灰、石膏使用量约为11330t/a，则本项目加工粉尘产生量约为11.33t/a。项目破碎工序密闭车间内进行，本项目拟在冲击磨的给料口和落料口上方安装集气罩收集破碎粉尘（收集效率按95%）计，通过布袋除尘器（除尘效率按98%计）处理后经15m高排气筒排放。 布袋除尘器风机风量为5000m3/h，年工作300天，每天12小时，则风机总量为1800万m3/a，收集效率按95%，有组织粉尘产生总量为10.76t/a，即产生粉尘浓度为597.8mg/m3，经布袋除尘器处理后排放浓度12mg/m3，排放量为0.215t/a，排放速率0.06kg/h。 未捕集的粉尘在以无组织形式排放，无组织产生量约为0.57t/a，排放速率为0.158kg/h。 鄂破工序年原材料加工量约为500t/a，先洒水再鄂破，同时鄂破时也洒水降尘，类比同行业，年产生无组织粉尘约为0.2t/a，年工作1200h，排放速率0.167kg/h。 表5-7项目有组织废气产生、治理及排放状况表 编号 污染源名称 废气量 Nm3/h 主要 污染物 产生情况 治理措施 去除效率% 排放状况 浓度mg/m3 产生量（t/a） 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a G2-2 冲击磨 5000 粉尘 597.8 10.76 布袋除 尘器 98 12 0.57 0.215 表5-8项目无组织废气产生状况表 序号 污染工序 污染物名称 排放速率 kg/h 排放量 t/a 面源面积 m2 面源高度m Gu10 鄂破 粉尘 0.167 0.2 1500（50*30） 9 Gu2-2 细破未捕集 粉尘 0.158 0.57 1500（50*30 ②水泥、石灰筒仓装卸粉尘 加汽墙板生产线配置2个粉状料筒仓，分别储存水泥、石灰。 容积分别为150t、150t。本项目水泥、石灰由供应商用罐装车运输至生产区，依靠气力泵输送通过管道打入粉料筒库，虽然整个过程在密闭管道中完成，但粉料车在抽料时放空口仍会产生少量粉尘(Gu9、Gu11)。 水泥、石灰年消耗总量分别为5270t、8150t，据统计，气泵料仓上料速度为50t/h，则年上料共需要268.4h/a，其中水泥上料需要105.4h/a，石灰上料需要163h/a。 粉料罐车拟通过在筒库放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒库放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，也减少了原料的损耗。而且每个粉料筒库顶都安装了一套仓顶滤芯除尘器，收集的粉尘返回料仓，每套除尘设施配套引风机风量为2000m3/h，除尘效率可以达到98%以上。类比同类企业上料过程中粉尘的产生浓度为750mg/m3，水泥筒仓产生的粉尘量约为0.158t/a、石灰仓产生的粉尘量约为0.245t/a。根据同类工程分析，仓顶滤芯除尘器设计除尘效率为98%，水泥仓粉尘排放量约为0.0032t/a，排放速率为0.03kg/h，石灰仓排放量0.0049t/a，排放速率为0.03kg/h。总排放量为0.0081t/a。 表5-9项目无组织废气产生状况表 序号 污染工序 污染物名称 排放速率 kg/h 排放量 t/a 面源面积 m2 面源高度m Gu9、Gu11 筒仓 粉尘 0.0023 0.0081 | 60（15*4） 15 ③浇注搅拌投料粉尘 各种物料进入浇注搅拌机时，小粒径颗粒物随风飘散形成粉尘。由于本项目采用全密闭浇注搅拌机，并且搅拌过程要加入水，因此一定程度上可减少产尘量。 在浇注搅拌工序，搅拌机搅拌时有粉尘产生，公司拟设在密闭搅拌机上方设孔安装集气管收集搅拌粉尘接入布袋除尘器处理。布袋除尘器除尘效率为98%。 浇注搅拌机安装布袋除尘器风机风量为8000m3/h，年工作300天，每天12小时，则风机总量为2880万m3/a，类比同行业，浇注搅拌时产生粉尘浓度为600mg/m3，粉尘产生总量为17.28t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度12mg/m3，排放量为0.346t/a，排放速率0.096kg/h。 表5-10项目有组织废气产生、治理及排放状况表 编号 污染源名称 废气量 Nm3/h 主要 污染物 产生情况 治理措施 去除效率% 排放状况 浓度mg/m3 产生量（t/a） 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a G2-1 浇注搅拌罐 8000 粉尘 600 17.28 布袋除尘器 98 12 0.096 0.346 1.3公用工程产生的污染物 ①燃气锅炉 项目燃气蒸汽锅炉采用天然气为燃料。根据《工业源产排污系数手册（2010修订）》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”中的数据，SO2、NOX的产污系数为4kg/万m3、18.71kg/万m3，根据《环境保护实用数据手册》，烟尘产污系数为3.02kg/万m3。 燃气锅炉耗气量计算公式：耗气量=锅炉出力÷热效率÷天然气热值，8t燃气锅炉的锅炉出力=4800000Kcal，天然气热值=8600Kcal/h，热效率=90%，则8t燃气锅炉的耗气量=620m3/h。 由此可得，项目使用一台8t/h的锅炉，锅炉工作时间为3000h/a，天然气年用量约186万m3，风机风量为30000m3/h，年废气量10800万m3/a。则天然气燃烧烟尘、SO2、NOX、的产生量为0.562t/a、0.744t/a、3.48t/a，排放速率分别为0.11kg/h、0.52kg/h、0.8kg/h，排放浓度分别为5.2mg/m3、6.89mg/m3、32.2mg/m3。经一根15m高的排气筒排放 锅炉天然气燃烧废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3天燃气锅炉大气污染物特别限值标准限值要求。 由此可见，天然气燃烧产生的污染物量很少，对周围环境影响小，可直接经烟囱排 放到大气中。 ②食堂油烟废气 职工食堂炒作采用天然气作为燃料，燃烧产物基本为CO2和H2O，对大气环境影响较小。 食堂内设置2台基准灶头，每个灶头排风量以4000m3/h计，目前居民食用油25g/人.d。则本项目每天约有150人在食堂就餐，食用油年用量1.125t/a，一般油烟占总耗油量2-4%，平均为2.83%，本项目将油烟产生量为0.032t/a，每个灶头产生的油烟通过专用烟道集中收集后经净化装置（风量8000m3/h）处理，每天工作3h，年废气量720万m3/a，油烟产生浓度为4.4mg/m3，净化效率60％，油烟排放浓度为1.76mg/m3，排放量为0.0128t/a，由厨房的排油烟竖井集中排放，能符合GB18483-2001《饮食业油烟污染物排放标准》中相关规定。 表5-11有组织废气产生、治理及排放状况表 编号 污染源名称 废气量 Nm3/h 主要 污染物 产生情况 治理措施 去除效率% 排放状况 浓度mg/m3 产生量（t/a） 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量t/a G3-1 燃气锅炉废气 30000 烟尘 5.2 0.562 / / 5.2 0.11 0.562 SO2 6.89 0.744 / 6.89 0.52 0.744 NOX 32.2 3.48 / 32.2 0.8 3.48 G3-2 食堂油烟 8000 油烟 4.4 0.032 油烟净化装置 60 1.76 0.014 0.0128 表5-12项目建成后全厂有组织废气产生情况一览表 编号 污染源名称 废气量 Nm3/h 主要 污染物 产生情况 治理 措施 去除效率% 排放状况 排气筒高度m 浓度mg/m3 产生量（t/a） 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a G1-1 PC线搅拌机 6000 粉尘 600 12.96 布袋除 尘器 98 12 0.072 0.259 15 G2-1 加气线浇注搅拌机 8000 粉尘 600 17.28 布袋除 尘器 98 12 0.096 0.346 15 G2-2 冲击磨 5000 粉尘 597.8 10.76 布袋除 尘器 98 12 0.57 0.215 15 G3-1 燃气锅炉废气 30000 烟尘 5.2 0.562 / / 5.2 0.11 0.562 8 SO2 6.89 0.744 / 6.89 0.52 0.744 NOX 32.2 3.48 / 32.2 0.8 3.48 G3-2 食堂油烟 8000 油烟 4.4 0.032 油烟净化装置 60 1.76 0.014 0.0128 高于屋顶1m 表5-13项目建成后全厂无组织废气产生情况一览表 序号 污染工序 污染物名称 排放速率 kg/h 排放量 t/a 面源面积 m2 面源高度m Gu1-Gu4 Pc线筒仓 粉尘 0.0125 0.045 100（10*10） 15 Gu7、Gu12 焊接 粉尘 0.037 0.044 500（25*20） 9 Gu5-Gu6 Pc线上料、输送 粉尘 0.056 0.2 1000（50*20） Gu8、Gu13 钢筋切割 粉尘 0.16 0.4 2000（50*40） 9 Gu10 加气线鄂破 粉尘 0.167 0.2 1500（50*30） 9 Gu2-2 加气线 细破未捕集 粉尘 0.158 0.57 1500（50*30 9 Gu9、Gu11 加气线筒仓 粉尘 0.0023 0.0081 60（15*4） 15 2、废水 本项目营运期用水： 混凝土及PC件预制件项目用水：①混凝土搅拌用水全部进入混凝土中，无废水产生，根据企业提供的混凝土配方，混凝土搅拌需用水量约42750t/a；②预制件自然养护用水为自然洒水，基本进入产品，少量蒸发至空气中，根据企业提供资料，每天自然养护用水量2.5t，因此全年养护用水量约750t/a（按300d计）；③水性脱模剂兑水配置时水用水量约7.5t/a，全部蒸发。 混凝土及PC件预制件项目用水：①根据厂家提供数据配置铝粉用水及粉煤灰磨料用水约为24000t/a，全部进入产品②根据企业提供的混凝土配方，浇注混凝土搅拌用水43200t/a全部进入混凝土中，无废水产生。 因此营运期废水主要为设备、模具和车辆清洗废水，锅炉排水、厂区初期雨水以及职工生活污水。具体如下： ⑴设备、模具及车辆清洗废水W1 本项目设备、车辆清洗主要指混凝土搅拌机、模具、摆渡车以及混凝土运输车辆的清洗，因为在混凝土搅拌机及车辆在不连续使用情况下，下次使用前需要清洗，因此会产生设备及车辆清洗废水W1。一般每天需对搅拌机以及车辆清洗一次，2台搅拌机清洗一次用水量约3t，模具冲洗水一次4t，车辆清洗一次用水量约5t。则设备、模具及车辆清洗用水量约3600t/a，损失量按20%计，则设备、车辆清洗废水产生量为2880t/a。设备、车辆清洗废水经厂区设置的一座三级沉淀池处理后全部回用，不外排。 ⑵锅炉排水W2 本项目预制件和加汽墙板的蒸汽养护用的蒸汽来源于一台8t燃气锅炉，因此锅炉排水包括锅炉软水制备浓排水和锅炉强排水。 根据企业提供资料，本项目锅炉年产蒸汽量约19200t（蒸汽损耗5%计），锅炉软水制备效率约75%，产生的蒸汽冷凝水全部收集于集水池中，蒸汽冷凝水量约15360t/a，可用作混凝土搅拌用水。因此锅炉年用水量26947t，则锅炉软水制备浓排水量为6737t/a，锅炉强排水为1010t/a。 锅炉软水制备浓排水、锅炉强排水与设备、磨具及车辆清洗废水一样，经厂区设置的一座三级沉淀池处理后全部回用，不外排。 本项目锅炉软水制备采用锅炉自带自动软化水设备。具体流程是自来水先通过过滤器过滤去除水中的细菌和某些过渡金属等，然后通过软水器和精密过虑器进行过滤，之后再通过混合离子交换床去除水中离子，借助于多级混床获得纯水，最后通过微孔过滤器过滤后即可得到软水。其制备流程如下：自来水→原水加压泵→过滤器→软水器→精密过滤器→树脂交换→微孔过滤器→用水点。 ⑶生活污水W4 本项目设置员工食堂，生活用水包括正常办公、餐饮。项目新增劳动定员为150人。 ①办公用水：职工办公用水量按40L/人·d计（按300d计），本项目职工年办公生活用水量为1800m3/a（6m3/d），废水量按用水量的80%计，生活污水量为1440t/a（4.8t/d）。 ②食堂用水：根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），食堂用水按每人20L/次用水量计（一天考虑2次用餐，按300d计），则食堂用水量约为900m3/a（3m3/d），废水量按用水量的80%计，则食堂废水量约720t/a（2.4t/d）。 因此本项目职工年产生生活污水量为2160m3/a（7.2m3/d）。经厂区污水管网接入城东污水处理厂集中处理，达标后排海。 综上，本项目废水产生总量为20400t/a，其中设备及车辆清洗废水、锅炉软水制备浓排水、锅炉强排水总计约18240t/a，全部经厂区一座三级沉淀池处理后全部回用于混凝土搅拌用水；生活污水量为2160t/a，经厂区污水管网接入城东污水处理厂集中处理，尾水达标排入大海。 本项目废水汇总产生及排放情况见表5-12。本项目水平衡见图5-3。 表5-12项目废水产生情况 废水类型 污染 因子 产生浓度 (mg/L) 产生量 (t/a) 拟采取的处理方式 接管浓度 (mg/L) 混合接管帮浓度(mg/L) 接管量 (t/a) 排放 去向 食堂废水 （720） COD 400 0.288 隔油池+化粪池 340 COD340 SS233.3 NH3-N33.3 TN38.4 TP4 动植物油13.4 COD0.734 SS0.504 NH3-N0.072 TN0.083 TP0.0085 动植物油0.029 排入市政管网接管城东污水处理厂 SS 300 0.216 210 NH3-N 30 0.022 30 TN 35 0.025 35 TP 4 0.0029 4 动植物油 100 0.072 40 生活污水 （1440） COD 400 0.576 化粪池 340 SS 350 0.504 245 NH3-N 35 0.05 35 TN 40 0.058 40 TP 4 0.0057 4 ④绿化用水：本项目绿化面积7630m2，每天绿化用水量按照2L/d，出去雨季，年浇灌天数200天，则年绿化用水3053m3/a。 项目水平衡见图5-3所示 图5-3全厂用水平衡图 3、噪声 本项目噪声均为低噪声设备，其源强约为80-90dB（A）。该主要生产于布置厂房1中，厂房2和厂房3，距离最近西厂界20米。 表5-13项目废水产生情况 序号 噪声源 等效声级[dB(A)] 数量（台、套） 距离厂界最近的距离（m） 1 搅拌机 85 2 西厂界20 2 切割机 85 3 西厂界30 3 弯箍机 85 6 西厂界25 4 泵 80 3 西厂界35 5 破碎机 85 2 西厂界30 6 球磨机 85 1 西厂界35 7 布料机 80 6 西厂界25 8 风机 90 6 西厂界30 9 龙门吊 90 6 西厂界40 10 空压机 85 6 西厂界20 4、固体废弃物 本项目营运期的固废包括一般工业固废及职工生活垃圾。 （1）职工生活垃圾：按0.5kg/人.d计，约22.5t/a（按300d计），由环卫部门收集，统一处理。 （2）工业固废 本项目工业固废包括钢筋加工工序产生的边角料S1-1、S2-1，模具整修工序以及加气砖切割工序产生的混凝土残渣S1-2、S2-2、S2-3，搅拌站除尘设施收集的粉尘S1-3、S2-3，厂区内三级沉淀产生的污泥S5以及设备维修工序产生的废机油S6。 具体产生情况如下： ①钢筋加工工序产生边角料S1-1、S1-2 根据企业提供资料，钢筋加工工序边角料S1-1、S1-2产生量约15t/a 合计，属于一般工业固废，收集后出售给相关单位。 ②模具整修工序产生的混凝土残渣S2-1、S2-2 根据企业提供资料，模具整修工序以及加气砖切割工序产生的混凝土残渣S2-1、S2-2、S2-3产生量合计约50t/a，属于一般工业固废，收集后出售给相关单位。 搅拌站除尘设施收集的粉尘S1-3、S2-3，本项目每个粉料筒库顶配套的收尘器以及搅拌机自带除尘系统收集的粉尘量合计约29.64t/a，全部回用于生产混凝土。 ③厂区内三级沉淀产生的污泥S5 本项目清洗设备及车辆清洗废水经厂区一座三级沉淀池处理后全部回用，沉淀池底部污泥成分主要为砂石、泥沙，产生量约30t/a，属于一般工业固废，收集后可出售给相关单位。 ④设备维修工序产生的废机油S6 营运期设备在维护检修工序会产生少量废机油，类比同类企业，废机油产生量约0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版）判定，属于危废HW08（900-214-08），收集后委托有资质单位处理。根据环境保护部关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（公告2017年第43号），对建设项目生产过程中产生的固体废物进行评价。 ⑤冲击磨布袋除尘器回收粉尘10.5t/a,收集后外售。 固体废物属性判定： 结合工艺流程及生产运营过程中的固体废物物产生情况，根据《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)、《国家危险废物名录》(国家环保部2016年6月21日公布，自2016年8月1日起施行)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判定其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，具体见表5-14。 表5-14固体废物产生情况状况表 序号 废物名称 产生工序 形态 主要成分 预测产生量（t/a） 种类判断 固体 废物 副产品 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 纸类等垃圾 22.5 √ / 《固体废物鉴别导则试行）》 2 边角料 钢筋加工 固态 钢筋 15 √ / 3 混凝土残渣 模具清理、切割 固态 混凝土 40 √ / 4 搅拌机除尘器回收粉尘 搅拌机 固态 粉尘 29.64 √ / 5 泥渣 三级沉淀池 固态 泥沙 30 √ / 6 废机油 机修 液态 废机油 0.05 √ / 7 冲击磨除尘器回收粉尘 冲击磨除 尘器 固态 粉尘 10.5 √ / 本项目固体废物产生量及处理处置情况如表5-15。 表5-15本项目固体废物产生量及处理处置情况 序号 固体废物 名称 产生工序 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 废物 类别 废物 代码 产生量 （吨/年） 利用处置 方式 1 生活垃圾 职工生活 一般固废 - - 22.5 环卫清运 2 边角料 钢筋加工 一般固废 - - 15 收集外售 3 混凝土残渣 模具清理 - - 40 收集外售 4 回收粉尘 搅拌站收尘装置 - - 29.64 回用于生产 5 泥渣 三级沉淀池 - - 30 外运铺路 6 回收粉尘 冲击磨收尘装置 - - 10.5 回用于生产 7 废机油 机修 危险固废 HW08 900-214-08 0.05 交有资质单位处置 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | 粉尘 | - | - | - | - | - | 无组织排入大气 |
|  | 运营期 | PC线有组织 | 搅拌机 | 粉尘 | 600 | 12.96 | 12 | 0.072 | 0.259 | 布袋除尘器处理后由15米排入氮气 |
|  |  | PC线无组织 | 4个筒仓 | 粉尘 | - | 2.25 | - | 0.0125 | 0.045 | 无组织排入大气 |
|  |  |  | 焊接 | 烟尘 | - | - | - | 0.012 | 0.044 |  |
|  |  |  | 物料输送 | 粉尘 | - | - | - | 0.056 | 0.2 |  |
|  |  |  | 切割 | 粉尘 |  |  |  | 0.08 | 0.2 |  |
|  |  | 加气线有组织 | 石灰、石膏 破碎 | 粉尘 | 597.8 | 10.76 | 12 | 0.57 | 0.215 | 经布袋除尘器处理后由不低于15米排气筒排入大气 |
|  |  |  | 搅拌机 | 粉尘 | 600 | 17.28 | 12 | 0.096 | 0.346 | 经布袋除尘器处理后由不低于15米排气筒排入大气 |
|  |  | 加气线无组织 | 筒仓 | 粉尘 |  | 0.403 |  | 0.0023 | 0.0081 | 无组织排入大气 |
|  |  |  | 鄂破 | 粉尘 | - | - | - | 0.167 | 0.2 |  |
|  |  |  | 石灰、石膏破碎 | 粉尘 | - | - | - | 0.57 | 0.158 |  |
|  |  | 有组织 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 5.2 | 0.562 | 5.2 | 0.11 | 0.562 | 由15米高排气筒排入大气 |
|  |  |  |  | SO2 | 6.89 | 0.744 | 6.89 | 0.52 | 0.744 |  |
|  |  |  |  | NOX | 32.2 | 3.48 | 32.2 | 0.8 | 3.48 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 4.4 | 0.032 | 1.74 | 0.013 | 0.0128 | 高于屋顶1米高排气筒排放 |
| 水污染物 | 排放源 | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 接管放浓度mg/L | 接管放量t/a | 排放去向 |
|  | 施工期 | 生产废水 | COD | 2522 | 50 | 0.126 | / | / | 沉淀后回用 |
|  |  |  | SS |  | 800 | 2.02 | / | / |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 20 | 0.05 | / | / |  |
|  |  | 生活污水 | COD | 432 | 400 | 0.116 | / | / | 经化粪池处理后由村民外运浇田 |
|  |  |  | SS |  | 350 | 0.1 | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 35 | 0.01 | / | / |  |
|  |  |  | TP |  | 4 | 0.0012 | / | / |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD | 1440 | 400 | 0.576 | COD：340 SS：233 NH3-N：33.3 TN：38.4 TP：4 动植物油： 13.4 | COD0.735 SS0.503 NH3-N0.072 TN0.083 TP0.0085 动植物油 0.029 | 经隔油池处理的餐饮废水和生活废水一起进入化粪池处理后接管城东污水处理厂 |
|  |  |  | SS |  | 350 | 0.504 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 35 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  | TN |  | 40 | 0.058 |  |  |  |
|  |  |  | TP |  | 4 | 0.0057 |  |  |  |
|  |  | 餐饮废水 | COD | 720 | 400 | 0.576 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  | 350 | 0.504 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 35 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  | TN |  | 40 | 0.058 |  |  |  |
|  |  |  | TP |  | 4 | 0.0057 |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  | 400 | 0.576 |  |  |  |
| 固体废物 | 排放源 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 施工期 | 建筑垃圾 | 72 | / | 72 | 0 | 外运再综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 9 | 9 | / | 0 | 由当地环卫部门负责清运 |
|  | 营运期 | 边角料 | 15 | / | 5 | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 混凝土残渣 | 40 | / | 4 | 0 |  |
|  |  | 搅拌机除尘器回收粉尘 | 29.64 | / | 29.64 | 0 |  |
|  |  | 冲击磨回收粉尘 | 10.5 | / | 10.5 | 0 |  |
|  |  | 泥渣 | 30 | / | 30 | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.05 | 0.05 | / | 0 | 交有资质的单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 22.5 | / | 22.5 | 0 | 由环卫部门负责清运 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、厂区绿化等措施 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目位于东海经济开发区东区，项目建成后绿化面积可达7630m2，这对改善区域生态环境有一定的积极作用。且项目生产过程中“三废”排放量较少，少量的生活污水、生活垃圾和生产设备噪声均得到妥善处理、处置。故本项目的建设对周边生态环境影响不大。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、大气环境 本项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘。根据类比调查和工程分析，施工现场主要起尘点有： （1）砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下起尘； （2）运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； （3）施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，由测试结果表明：建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内近地面总悬浮颗粒物（TSP）浓度为上风向对照点的1.5~2倍，平均1.88倍，相当于二级空气质量标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘的影响范围在其下风向150米之内，距施工场地20米处TSP增加值为1.603mg/Nm3，距施工场地50米处TSP增加值为0.261mg/Nm3，影响范围内TSP日均浓度平均值可达0.491mg/Nm3（相当于空气质量标准的1.6倍）；当有围墙时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60米）；当风速大于2.5m/s时，施工现场及其下风向部分区域空气中TSP日均浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 2、水环境 本项目施工期产生的废水主要有生活污水和生产废水。 根据工程分析，生活污水产生量为259t。生活污水的主要污染因子为COD400mg/L、SS350mg/L、氨氮35mg/L、TP4mg/L。若施工废水处理不当或直接任意排放，则会造成附近水体污染。故应加强对施工人员生活污水的管理，建设临时化粪池处理后外运浇田不外排；施工场地要硬化，场界四周设置排水明沟；地下抽取的泥浆水及建筑下水须经沉淀池处理，以减少污染物的排放。施工期污水量很小，经过处理达标后回用不会对水体环境造成影响。 根据工程分析，施工期生产废水主要为施工废水，污水产生量为2066t。施工期生产废水的主要污染因子为COD50mg/L、SS800mg/L和石油类20mg/L。根据隔油池和沉淀池的处理效果统计，隔油池对石油类去除率约为85%，对SS有一定的去除率，沉淀池对SS去除率约为80%，经处理后，原污水中SS的去除率约为95%，浓度降为100mg/L，石油类的去除率为85%，浓度降为3mg/L，处理水回用于施工场地的降尘，不向外排放。 3、声环境 本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声污染。施工现场主要噪声源有水泥振捣器、塔吊及运输车辆、作业器具碰撞噪声等。施工噪声对周围地区声环境的影响，一般采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。根据噪声扩散衰减模式，算出施工设备噪声值随距离衰减的情况见表7-1。 表7-1施工设备噪声值随距离衰减情况 距离(m) 1 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 △LdB(A) 0 20 34 40 43 46 48 50 52 54 56 60 按上表计算，各施工设备噪声随距离衰减后的情况见表7-2。 表7-2各施工设备噪声随距离衰减后情况 距离(m) 10 50 100 150 200 250 300 400 500 600 1000 土石方 装载机 87 73 67 64 61 59 57 55 53 51 47 挖掘机 83 69 63 60 57 55 53 51 50 48 44 结构 打桩机 105 91 85 82 79 77 75 73 72 70 66 振捣器 85 71 65 62 59 57 55 53 52 50 46 搅拌机 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 运输车辆 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 塔吊 82 68 62 59 56 54 52 50 49 47 43 电锯 84 70 64 61 58 56 54 52 51 49 45 由上表可以看出，其施工过程中的声环境影响相对较小，噪声白天影响范围在50米以内，夜间影响范围在400米以内，需采取防范措施。在结构阶段，白天施工机械噪声影响范围约在50米左右，夜间影响范围在达300米以内。 通过加强管理、禁止夜间施工等措施后，对项目周围声环境影响不大，而且这种影响是短暂的，将随施工结束而消失。 4、固体废弃物 本项目施工过程中产生的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的建筑垃圾以及装修产生的装修垃圾，若处置不当，遇暴雨、降水等会被冲刷流失，堵塞下水道。根据工程分析，收集后委托环卫部门统一处理，不会对环境造成大的影响；建筑垃圾主要是施工现场碎砖、过剩混凝土等，整个施工期产生的建筑垃圾为59t，收集后用于厂区铺路、填坑，不会对环境造成大的影响。 5、施工期环保措施与建议 （1）合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并配备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 （2）对施工现场要进行围拦，缩小施工粉尘扩散范围，砂石、水泥应统一堆放，开挖泥土及时运走，并采取水喷洒表面或覆盖等措施，减少粉尘对环境空气的影响。 （3）当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 （4）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 （5）为减轻施工噪声的环境影响，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工，严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 综上所述，项目在加强施工期管理后，项目的施工期对周围环境的影响较小，并且在施工期结束后也随之消除。 二、营运期环境影响分析： 本项目正常生产过程中对环境造成影响的因子主要是生产过程产生粉尘、噪声、固废和生活设施产生的生活污水、生活垃圾。 1、水污染防治措施和水环境影响分析 1.1水污染防治措施 项目总新鲜用水量为128794.5t/a，职工生活用水2700t/a，生产用水125741.5t/a、绿化用水3053t/a。其中生活废水2160t/a。项目餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后达到城东污水处理厂接管标准接入市政管网再进入城东污水处理厂集中处理，据有关资料，化粪池对生活污水的COD、SS去除率分别为15%、30%，隔油池对动植物油去除率约60%，则项目餐饮废水经隔油池预处理再与生活污水一起进入化粪池预处理后水质浓度和产生量分别为COD340mg/L、SS233mg/L、氨氮33.3mg/L、TN38.4mg/L、TP4mg/L、动植物油13.4mg/L。达到城东污水处理厂接管标准（COD≤400mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤35mg/L、TN45mg/L、TP≤4mg/L、动植物油100mg/L），城东污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L、动植物油≤1mg/L），项目最终排放量COD0.108t/a、SS0.022t/a、NH3-N0.011t/a、TN0.032t/a、TP0.001t/a、动植物油0.002t/a。 1.2废水接管可行性分析 城东污水处理厂位于东海经济开发区东区，位于项目东北侧约1300米主要服务范围为开区发东区及周边地区,本项目属于被接纳的范围。城东污水处理厂采用除磷脱氮的A2/O处理工艺，日处理污水2万t/a（一期），现实际处理水量约1万t/d，污水厂二期拟扩至3万t/d（筹建中），届时处理能力将达到5万t/d；本项目建成后，总的接管废水量约7.2t/d，从水量上来看，城东污水厂可接纳本项目新增加的排水，本项目的废水可实现接管。 1.2水环境影响分析 项目生活废水经预处理后，排入市政管网进入城东污水处理厂集中处理，尾水排海，不排入周边水体，对周边附近河流水体基本无影响。 2、大气污染防治措施和大气环境影响分析 2.1大气污染防治措施 ①各条线搅拌工序产生粉尘废气经袋式除尘器处理后，由15米的排气筒排放，除尘器的除尘效率为98%以上。 ②各生产线水泥筒仓、粉煤灰筒仓及矿粉筒仓在上料过程产生粉尘，经仓顶式除尘器处理后，进入密闭器、无组织粉尘达标排放，仓顶式滤芯除尘效率为98%以上。 ③钢筋焊接工段产生的焊烟废气通过安装移动式焊接烟尘净化器处理，收集效率为80%左右，处理效率为90%， ④砂石卸料、堆存、分离、输送等工序产生的无组织粉尘采取加强管理、规范操作、安排工作人员定期对原料仓库、厂区道路及时清扫等措施对无组织粉尘废气加以控制。同时加强厂区绿化，改善厂区环境，尽可能使厂区产生的无组织废气对周边环境影响降到最小。 ⑤石灰及石膏破碎产生粉尘废气经布袋除尘器收集后，达标后经15米的排气筒排放。 ⑥蒸汽锅炉采用请用清洁能源天然气为燃料减少污染物的产生； ⑦食堂油烟废气经抽油烟机除油净化后由厨房的排油烟竖井集中排放， 2.2大气环境影响分析 本项目营运期大气污染物主要来源于钢筋加工产生的焊接烟尘，上料、输送、搅拌生产过程的各设备管道连接的接头处产生的少量粉尘，抽料时粉料筒库放空口产生的粉尘，混凝土搅拌过程产生的粉尘，天然气锅炉燃烧产生的燃烧废气及食堂油烟废气。其破碎工序产生的粉尘、混凝土搅拌过程产生的粉尘及天然气锅炉燃烧产生的燃烧废气属于有组织废气，其他为无组织废气。粉料筒库放空口粉尘混凝土搅拌过程产生的粉尘分别通过筒库和搅拌机自带的除尘器处理后可实现达标排放；天然气锅炉燃烧产生的燃烧废气经15m高的排气筒排放；食堂油烟废气经抽油烟机除油净化后由厨房的排油烟竖井集中排放。 营运期PC混凝土预制件及加气墙板生产线排放的粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准以及表3中无组织浓度限值；锅炉房天然气燃烧产生的烟尘、NOx、SO2等废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准；焊接烟尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978--1996）中表2中二级标准；食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模的标准。 大气污染源工程参数见表7-1、表7-2。 表7-1主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 kg/h 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流量 (m3/s) 1PC混凝土搅拌罐 118°83'15.7172" 34°55'58.236" 25 15.0 0.3 20 1.67 PM10 0.072 2加气冲击磨 118°83'17.7523" 34°55'61.254" 25 15.0 0.3 20 1.39 PM10 0.06 3加气浇注搅拌 118°83'18.7172" 34°55'54.236" 25 15.0 0.3 20 2.22 PM10 0.096 4燃气锅炉 118°83'25.7172" 34°55'62.236" 25 15.0 0.6 60 8.33 PM10 0.156 25 15.0 0.6 60 8.33 SO2 0.207 25 15.0 0.6 60 8.33 NOX 0.966 表7-2主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源(m) 污染物 排放速率 kg/h X Y 长度 宽度 有效高度 PC线 筒仓 118°83'15.631" 34°55'58.5286" 25 10 10 15 PM10 0.0125 加气板材筒仓 118°83'13.648" 34°55'50.4178" 25 15 4 15 PM10 0.0023 焊接 工序 118°83'18.681" 34°55'58.4286" 25 25 20 10 PM10 0.037 PC线上料、输送 118°83'16.7423" 34°55'53.234" 25 50 20 10 TSP 0.056 鄂破 118°83'17.7623" 34°55'61.254" 25 80 62.5 10 TSP 0.056 细破未捕集 118°83'17.7523" 34°55'61.254" 25 80 62.5 10 TSP 0.158 切割 118°83'19.581" 34°55'59.4786" 25 50 40 10 TSP 0.08 （2）预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)所要求AERSCREEN估算模式进行预测。本项目采用三捷公司AERSCREEN估算模式的在线软件进行预测，详见http://cal.ihamodel.com。根据调查项目评价范围内地形为平原，项目周边主要为农田，地面以农村为主。 表7-3估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项） / 最高环境温度/℃ 39.7℃ 最低环境温度/℃ -18.1℃ 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / （3）预测结果及评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-4评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③预测结果 项目废气正常工况下排放废气预测结果详见表7-5和表7-6。 表7-5点源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 1排气筒Q1 2排气筒Q2 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率 （%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10 0.19219 0.04270 0.17018 0.0378 50.0 2.9009 0.6.446 2.6819 0.0595 100.0 5.8205 1.2934 4.9282 1.0951 200.0 6.6166 1.4703 5.2933 1.1762 300.0 5.7234 1.2718 4.5787 1.0174 400.0 4.5555 1.0123 3.6444 0.8098 500.0 3.657 0.8126 2.9256 0.6501 600.0 3.5319 0.7848 2.8255 0.6278 700.0 3.3646 0.7476 2.6917 0.5981 800.0 3.1536 0.7008 2.5229 0.5606 900.0 2.935 0.6522 2.348 0.5217 1000.0 2.7247 0.6054 2.1798 0.4844 1100.0 2.5786 0.5730 2.0629 0.4584 1200.0 2.4725 0.5494 1.978 0.4395 1300.0 2.3635 0.5252 1.8908 0.4202 1400.0 2.2555 0.5.012 1.8044 0.4010 1500.0 2.1509 0.4779 1.7207 0.3823 1600.0 2.0508 0.4557 1.6407 0.3646 1700.0 1.9559 0.4346 1.5647 0.3477 1800.0 1.8665 0.4147 1.4932 0.3318 1900.0 1.7823 0.3960 1.4259 0.3618 2000.0 1.7034 0.3785 1.3628 0.3028 最大落地浓度（ug/m3） 6.6188 1.470 5.2933 1.1762 最大落地浓度距源距离（m） 201 201 表7-6点源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 3粉尘排气筒Q3 4锅炉排气筒烟尘 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率 （%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 0.21851 0.0485578 0.18062 0.0401378 50.0 3.7481 0.832911 1.3352 0.296711 100.0 7.3722 1.63827 1.4624 0.324978 200.0 8.9325 1.985 2.3114 0.513644 300.0 7.7266 1.71702 2.3115 0.513667 400.0 6.1499 1.36664 2.1516 0.478133 500.0 4.937 1.09711 1.944 0.432 600.0 4.768 1.05956 1.7519 0.389311 700.0 4.5422 1.00938 1.5876 0.3528 800.0 4.2573 0.946067 1.4496 0.322133 900.0 3.9622 0.880489 1.3336 0.296356 1000.0 3.6784 0.817422 1.2352 0.274489 1100.0 3.4812 0.7736 1.151 0.255778 1200.0 3.3379 0.741756 1.0781 0.239578 1300.0 3.1907 0.709044 1.0145 0.225444 1400.0 3.045 0.676667 0.95832 0.21296 1500.0 2.9037 0.645267 0.90843 0.201873 1600.0 2.7686 0.615244 0.86379 0.191953 1700.0 2.6405 0.586778 0.82549 0.183442 1800.0 2.5197 0.559933 0.79723 0.177162 1900.0 2.4062 0.0485578 0.77095 0.0401378 2000.0 2.2996 0.832911 0.74646 0.296711 最大落地浓度（ug/m3） 5.2935 1.1763布袋 2.37 0.526 最大落地浓度距源距离（m） 201 177 表7-7点源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 4锅炉排气筒SO2 4锅炉排气筒NOX PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 0.24152 0.048304 1.1257 0.469042 50.0 1.7855 0.3571 8.3218 3.46742 100.0 1.9555 0.3911 9.1146 3.79775 200.0 3.0908 0.61816 14.406 6.0025 300.0 3.091 0.6182 14.407 6.00292 400.0 2.8771 0.57542 13.41 5.5875 500.0 2.5995 0.5199 12.116 5.04833 600.0 2.3427 0.46854 10.919 4.54958 700.0 2.123 0.4246 9.8948 4.12283 800.0 1.9384 0.38768 9.0348 3.7645 900.0 1.7833 0.35666 8.3117 3.46321 1000.0 1.6518 0.33036 7.6987 3.20779 1100.0 1.5391 0.30782 7.1737 2.98904 1200.0 1.4417 0.28834 6.7195 2.79979 1300.0 1.3565 0.2713 6.3226 2.63442 1400.0 1.2815 0.2563 5.9728 2.48867 1500.0 1.2148 0.24296 5.6619 2.35913 1600.0 1.1551 0.23102 5.3836 2.24317 1700.0 1.1039 0.22078 5.1449 2.14371 1800.0 1.0661 0.21322 4.9688 2.07033 1900.0 1.0309 0.048304 4.805 0.469042 2000.0 0.99817 0.3571 4.6524 3.46742 最大落地浓度（ug/m3） 3.1697 0.634 14.774 6.156 最大落地浓度距源距离（m） 177 177 表7-8面源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) PC筒仓无组织 加气板材筒仓无组织 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 0.048132 0.010696 0.020796 0.00462133 50.0 5.7251 1.27224 1.0744 0.238756 100.0 3.6607 0.813489 0.65892 0.146427 200.0 2.4723 0.5494 0.44501 0.0988911 300.0 1.9999 0.444422 0.35999 0.0799978 400.0 1.6678 0.370622 0.30021 0.0667133 500.0 1.4897 0.331044 0.26814 0.0595867 600.0 1.3414 0.298089 0.24146 0.0536578 700.0 1.2004 0.266756 0.21607 0.0480156 800.0 1.078 0.239556 0.19403 0.0431178 900.0 0.97445 0.216544 0.1754 0.0389778 1000.0 0.88727 0.197171 0.15971 0.0354911 1100.0 0.81364 0.180809 0.14646 0.0325467 1200.0 0.75109 0.166909 0.1352 0.0300444 1300.0 0.70451 0.156558 0.12681 0.02818 1400.0 0.66455 0.147678 0.11962 0.0265822 1500.0 0.62824 0.139609 0.11308 0.0251289 1600.0 0.5952 0.132267 0.10714 0.0238089 1700.0 0.56506 0.125569 0.10171 0.0226022 1800.0 0.53751 0.119447 0.096751 0.0215002 1900.0 0.51224 0.113831 0.092204 0.0204898 2000.0 0.48902 0.108671 0.088024 0.0195609 最大落地浓度（ug/m3） 5.822 1.29 1.0744 0.24 最大落地浓度距源距离（m） 46 45 表7-9面源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 焊接工序无组织 PC上料、输送无组织 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 17.223 3.82733 27.255 3.02833 50.0 29.629 6.58422 42.098 4.67756 100.0 23.42 5.20444 35.799 3.97767 200.0 13.674 3.03867 20.71 2.30111 300.0 10.238 2.27511 15.506 1.72289 400.0 8.3472 1.85493 12.642 1.40467 500.0 7.1281 1.58402 10.796 1.19956 600.0 6.267 1.39267 9.4917 1.05463 700.0 5.6214 1.2492 8.514 0.946 800.0 5.1167 1.13704 7.7495 0.861056 900.0 4.7095 1.04656 7.1328 0.792533 1000.0 4.373 0.971778 6.6232 0.735911 1100.0 4.0895 0.908778 6.1938 0.6882 1200.0 3.9348 0.8744 5.9596 0.662178 1300.0 3.8547 0.8566 5.8383 0.6487 1400.0 3.7622 0.836044 5.6981 0.633122 1500.0 3.7103 0.824511 5.6194 0.624378 1600.0 3.6967 0.821489 5.5989 0.6221 1700.0 3.6684 0.8152 5.556 0.617333 1800.0 3.629 0.806444 5.4963 0.6107 1900.0 3.5814 3.82733 5.4243 3.02833 2000.0 3.5278 6.58422 5.3431 4.67756 最大落地浓度（ug/m3） 37.984 8.44 45.965 5.10 最大落地浓度距源距离（m） 25 39 表7-10面源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 鄂破无组织 细破未捕集无组织 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 12.842 1.42689 36.221 4.02456 50.0 21.409 2.37878 60.385 6.70944 100.0 27.202 3.02244 76.722 8.52467 200.0 18.503 2.05589 52.188 5.79867 300.0 14.534 1.61489 40.993 4.55478 400.0 12.642 1.40467 35.658 3.962 500.0 10.796 1.19956 30.45 3.38333 600.0 9.4917 1.05463 26.772 2.97467 700.0 8.514 0.946 24.014 2.66822 800.0 7.7495 0.861056 21.858 2.42867 900.0 7.1328 0.792533 20.118 2.23533 1000.0 6.6232 0.735911 18.681 2.07567 1100.0 6.1938 0.6882 17.47 1.94111 1200.0 5.9004 0.6556 16.642 1.84911 1300.0 5.7864 0.642933 16.321 1.81344 1400.0 5.6544 0.628267 15.948 1.772 1500.0 5.5414 0.615711 15.63 1.73667 1600.0 5.5274 0.614156 15.59 1.73222 1700.0 5.4918 0.6102 15.49 1.72111 1800.0 5.4963 0.6107 15.502 1.72244 1900.0 5.4242 1.42689 15.299 4.02456 2000.0 5.3431 2.37878 15.07 6.70944 最大落地浓度（ug/m3） 28.074 3.11 79.185 8.79 最大落地浓度距源距离（m） 85 85 表7-11面源排放达标分析及影响预测 下方向距离(m) 切割工序无组织 PM10浓度（ug/m3） PM10占标率（%） 10.0 33.554 3.72822 50.0 55.399 6.1554 100.0 47.239 5.2488 200.0 28.628 3.1808 300.0 22.544 2.5048 400.0 18.386 2.0428 500.0 15.703 1.7447 600.0 13.808 1.5342 700.0 12.427 1.3807 800.0 12.363 1.3736 900.0 12.09 1.3433 1000.0 11.716 1.3017 1100.0 11.35 1.2611 1200.0 10.903 1.2114 1300.0 10.762 1.19578 1400.0 10.634 1.1815 1500.0 10.464 1.1626 1600.0 10.265 1.1405 1700.0 10.047 1.1163 1800.0 9.8191 1.0910 1900.0 9.5854 1.0650 2000.0 9.3501 1.0389 最大落地浓度（ug/m3） 59.004 6.56 最大落地浓度距源距离（m） 63 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为加气砖细破未捕集无组织生产线排放的PM10，Pmax值为8.79%，Cmax为15.07ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。有组织和无组织废气占标率均小于10%，因此本项目正常运行情况下，废气对外环境影响较小。 ④污染物排放量核算 项目大气环境影响评价等级为二级级评价。根据《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，本项目只对污染物排放量进行核算。 表7-12大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 Q1排气筒 PM10 12 0.072 0.259 2 Q2排气筒 PM10 12 0.57 0.215 3 Q3排气筒 PM10 12 0.096 0.346 4 Q4排气筒 PM10 5.2 0.156 0.562 SO2 6.89 0.207 0.744 NOX 32.2 0.966 3.48 主要排放口合计 PM10 1.382 SO2 0.744 NOX 3.48 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 PM10 1.382 SO2 0.744 NOX 3.48 表7-13大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 PC线4个筒仓 颗粒物 滤芯除尘器 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织浓度限值 0.5 0.045 2 焊接工序 颗粒物 移动式焊烟净化装置 《大气污染物综合排放标准》(GB16297–1996)二级 1.0 0.044 3 钢筋切割工序 颗粒物 洒水降尘 0.2 4 PC线上料、输送 颗粒物 输送设备密闭 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织浓度限值 0.5 0.2 5 加气板材2个筒仓 颗粒物 滤芯除尘器 0.5 0.0081 6 鄂破 颗粒物 洒水降尘 0.5 0.2 7 细破未捕集 颗粒物 布袋除尘器 0.5 0.158 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.855 表7-14大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 2.237 2 SO2 0.744 3 NOX 3.48 建设项目大气环境影响评价自查表如下： 表7-15建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500t/a( 评价因子 基本污染物(颗粒物) 其他污染物() 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D□ 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区( 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km( 预测因子 预测因子（颗粒物） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长 （0.25）h C非正常占标率≤100%( C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标( C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（颗粒物） 监测点位数（在厂界外上风向、下风向） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 无 污染源年排放量 SO2:（0.744）t/a NOx:（3.48）t/a 颗粒物:（2.237）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 （4）大气环境防护距离 根据表7-5-7-9得知，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10，Pmax值为为8.79%，Cmax为15.07ug/m3，，远远小于环境质量浓度，因此不需要设置大气防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定，无组织排放气体的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm为环境一次浓度标准值（毫克/米3）； Qc为有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（公斤/小时）； r为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（米）； L为工业企业所需的卫生防护距离（米）； A、B、C、D为计算系数。根据所在地平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 该地区的平均风速为3.1m/s，A、B、C、D值的选取见表7-15。 表7-16卫生防护距离计算系数 计算系数 5年平均风速 m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业大气污染源构成类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 ～4 700 470 50 700 470 350 380 250 190 ＞4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B ＜2 0.01 0.015 0.015 ＞2 0.021 0.036 0.036 C ＜2 1.85 1.79 1.79 ＞2 1.85 1.77 1.77 D ＜2 0.78 0.78 0.57 ＞2 0.84 0.84 0.76 本项目无组织污染物排放的卫生防护距离计算结果见表7-17。 表7-17项目无组织废气污染源预测参数表 各参数 面源排放速率 （kg/h） 源的释放高度 （m） 矩形面源的长度（m） 矩形面源的宽度（m） 计算值（m） 确认值（m） PC线筒仓 粉尘 0.0125 15 10 10 3.779 50 加气板材 筒仓 粉尘 0.0023 15 15 4 0.694 50 焊接工序 粉尘 0.037 10 25 20 2.351 50 PC线上料、输送 粉尘 0.056 10 50 20 5.802 50 鄂破 粉尘 0.056 10 80 62.5 2.235 50 细破未捕集 粉尘 0.158 10 80 62.5 10.886 50 钢筋切割 粉尘 0.08 10 50 40 2.582 50 按照取整的原则，卫生防护距离为以生产车间为边界50米范围内。经调查，该范围内无居民等敏感目标，因此本项目满足卫生防护距离要求，今后卫生防护距离内不得规划为居住用地，建议有关部门将其规划为与本项目相同的工业用地。 3、声环境影响分析 ⑴项目主要噪声源以及治理措施 项目噪声源主要有剪板机、断料机、切割机、折弯机、车床、空压机等，噪声源强约为80～90dB（A）。在噪声污染防治方面，除了合理规划厂区平面布置外、尽可能选用低噪声设备以外，常用的降噪措施还有利用厂房隔声、设备加装隔声罩、安装消声器等措施。经采取墙体隔声及空间距离的衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。 本项目的主要噪声源及治理措施详见表7-18。 表7-18工程主要设备噪声源一览表 序号 噪声源 等效声级[dB(A)] 治理措施 降噪效果[dB(A)] 1 搅拌机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 2 切割机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 3 弯箍机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 4 泵 80 合理布局、厂房隔声、减震 15 5 破碎机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 6 球磨机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 7 布料机 80 合理布局、厂房隔声、减震 15 8 风机 90 合理布局、厂房隔声、减震 15 9 龙门吊 90 合理布局、厂房隔声、减震 15 10 空压机 85 合理布局、厂房隔声、减震 15 噪声控制措施主要如下： 设备设减振垫及减振基础。噪声源均设置在钢结构厂房内，利用围护结构隔声。 项目附近没有学校、医院、居民区等环境噪声敏感区域，因此声环境影响分析仅分析厂界噪声的达标情况。 ⑵预测模式 根据本项目设备噪声源的特征、厂房维护结构和厂址周围声学环境的特点，视设备声源为点声源，声场为半自由声场，采用A声级预测法。依据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4-2009）中的数学模型，选用无指向性点声源几何发散衰减模型： 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（1）作近似计算预测点的噪声贡献值： LA（r）=LA（r0）-A…………………………………….（1） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc……………………………………….（2） 式（2）中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar—声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用公式（3）计算： LA（r）=LA（r0）-Adiv……………………………….（3） 预测点的噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ………………………（4） 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)…………………………（5） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 评价根据具体情况作必要简化，在只考虑各种声学措施的衰减以及距离衰减的情况，其中：距离衰减值为20lg（r/r0）， 式中r——关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 通常厂房的隔声量为15～25dB(A)。 预测结果及影响评价 产生噪声的工段只在白天生产，在考虑隔声、距离衰减等措施后，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，主要噪声源车间对各厂界贡献值的预测结果见表7-19。 表7-19噪声源距离各厂界的距离 位置 作业机械 各声源距离各厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1#车间 搅拌机 150 65 20 65 切割机 140 60 30 70 弯箍机 145 55 25 75 泵 140 50 35 80 破碎机 125 45 30 85 球磨机 120 40 35 90 布料机 110 35 25 95 风机 115 32 30 95 龙门吊 110 42 40 88 空压机 90 30 20 106 预测结果详见表7-20。 表7-20声环境影响预测结果一览表 位置 作业机械 各声源对厂界噪声贡献值[dB(A)] 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1#车间 搅拌机 31 39 49 39 切割机 32 39 45 38 弯箍机 35 43 50 40 泵 27 36 39 32 破碎机 33 42 45 36 球磨机 36 46 47 39 布料机 37 47 50 39 风机 37 48 48 38 龙门吊 37 46 46 39 空压机 39 48 52 37 叠加值 45 55 58 48 达标情况 厂界界噪执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准，临近黄河路一侧执行4类区标准；均为白天生产，夜间不生产 由上表预测结果可知，项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求，因子本项目噪声可以做到达标排放。对周边敏感目标影响较小。所以项目投产后，设备噪声对区域声环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施及对环境的影响分析 本项目职工生活垃圾约22.5t/a，由环卫部门统一处理；生产过程中产生的边角料、 混凝土残渣等收集后出售给相关单位；除尘设施收集的粉尘全部回用于混凝土搅拌，设备维修工序产生的废机油委托有资质单位处置；企业固废全部处置，不外排，不会影响周围环境。 表7-21项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 危废代码 预测产生量 利用处置方式 1 生活垃圾 职工生活 钢筋加工 一般固废 - 22.5t/a 环卫清运 2 边角料 - 5t/a 收集后综合利用 3 混凝土残渣 模具清理 - 4t/a 4 除尘设施收集粉尘 搅拌站收尘装置 - 55.76t/a 5 泥渣 三级沉淀池 30t/a 6 废机油 机修 危险固废 HW08 900-214-08 0.05t/a 交有资质单位处置 4.1固废环境影响分析 （1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 本项目营运期设备维修工序产生的废机油属于危险废物，采用桶装暂存于危废暂存 场所，委托有资质单位处置。一旦贮存场所选择不当，防腐防渗措施不到位，就会对外 环境造成一定的环境影响。 项目位于工业集中区，本项目废机油产生量约0.05t/a，由于产生量较少，考虑一年周转一次，废机油暂存于设置的危废暂存场所内，项目拟设置一间4m2（2*2m）的危废暂存场所，可满足储存要求。该危废暂存场所距离最近敏感目标约189m，企业将 对危废暂存场所地面进行防漏防渗防腐处理。因此对外环境影响较小。 （2）运输过程的环境影响分析 为确保运输途中安全，减少并避免对周边环境及群众的影响。必须做到以下几点： ①危废的装卸和运输，必须指派责任心强，熟知危险品一般性质和安全防范知识的 人员承担。 ②装卸运输人员，应持有安全合格证，按运输危险物品的性质，佩戴好相应的防护 用品，装卸时必须轻拿轻放，严禁撞击、翻滚、摔拖重压和摩擦，不得损毁包装容器，注意标志，堆放稳妥。 ③相互碰撞、接触易引起燃烧爆炸，或造成其它危害的化学危险物品，以及化学性 质互相抵触的危险物品不得违反配装限制而在同一车上混装运输。 ④危废装运时不得人货混装。运输爆炸、剧毒和放射性危险物品，应指派专人押运， 押运人员不得少于2人。 ⑤危废装卸装卸前后，对车厢、库房应进行通风和清扫，不得留有残渣。装过剧毒 物品的车辆，卸后必须洗刷干净。 ⑥运输车辆应严格防止外来明火，尽可能选择路面平坦的道路，并且要严格按照规 划好的路线运输，不得在繁华街道行驶和停留，行车中要保持车速、车距，严禁超速、 超车和强行会车。 4.2污染防治措施分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目危废危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表7-22项目危险废物储存情况 序号 危险废物 名称 危险废物类别 危险废物类别 贮存能力 所需固废 贮存面积m2 贮存方式 贮存周期 1 废机油 Hw8 900-214-08 0.05t/a 5 桶装 一年 （2）危废收集、贮存、运输的污染防措施分析 ①危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根 据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到 以下几点： ①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《关于发布一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。 ②贮存区内禁止混放不相容危险废物。 ③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 ④贮存区符合消防要求。 ⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发 应等特性。 ⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。 ⑶危险废物运输污染防治措施分析 危险废物运输中应做到以下几点： ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运 输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、 性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括 有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上，本项目固废经采取上述处置措施后全部处置，实现固废“零排放”，在建设单位按相关文件要求加强固体废物管理的情况下，本项目固废对外环境影响不大。 5、排污口规范化设置 设单位须按江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》和《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》的有关要求，对废水及废气设置排污口设置采样口及标志牌、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化整治，规范排污单位排污行为。 6、环境管理及环境监测内容 （1）环境管理制度 公司需设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保室），并设置专职环保人员负责环境管理、污染治理设施的日常维护、环境监测和事故应急处理。对工作人员实行培训后持证上岗，制定工作人员岗位职责，增强操作人员环境保护意识。 部门具体职责为： ①制定全厂的环境管理和生产制度章程； ②负责开展日常的环境监测工作，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门； ③检查监督本工程环保设备及自动报警装置等运行、维修和管理情况； ④检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和组织培训； ⑤负责处理各类污染事故及火灾事故，组织抢救和善后处理工作等； ⑥负责公司生活污水、废气、噪声、固废等污染治理的管理。 （2）环境监测制度与监测内容 针对本项目，需检测的内容主要为废气、废水和噪声，制定详细的监测计划，环境监测项目与周期情况如下，公司不能监测的委托有资质单位进行。 ①废气 厂界无组织废气：每年监测1个生产周期，每周期监测3次，监测项目为：颗粒物。 废水 生活污水排口每季度监测，监测项目为水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油。 ③噪声 监测项目为连续等效A声级，每年监测1次，每次监测两天，昼间一次。 项目监测计划汇总见表7-23。 表7-23项目监测计划汇总 计划 类型 项目 周期 有组织废气 粉尘废气 颗粒物 每年监测一次 锅炉废气 颗粒物、SO2、NOX 每年监测一次 无组织废气 厂界废气 颗粒物 每1年监测1个生产周期每周期监测3次 废水 生活污水排放口 每季度监测一次；水量、pH、COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 噪声 厂界噪声 每年监测1天，昼夜各1次 7、清洁生产水平分析 项目在生产过程中基本无污染物的排放，生产设备较为先进，生产工艺简单；生产过程所用的原辅材料均为无毒无害物质；生产所需的能源为电能，属清洁能源。本项目在原辅材料、能源消耗、工艺路线和设备先进性等方面符合清洁生产要求。 8、“三同时”验收投资情况 表7-24建设项目“三同时”验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 处理效果、执行标准或拟达要求 完成时间 投资 (万元) 废气 G3-1 烟尘 SO2、NOX 15m高排气筒 满足执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准 与主体工程同时完工 10 G1-1 粉尘 布袋除尘+15m排气筒排放 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准 15 G2-1 粉尘 布袋除尘+15m排气筒排放 15 G2-2 粉尘 布袋除尘+15m排气筒排放 15 Gu1-Gu4 粉尘 滤芯除尘 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织浓度限值 30 Gu9、Gu11 粉尘 滤芯除尘 15 Gu5-Gu6 粉尘 密闭生产设备、规范操作 20 Gu10 粉尘 洒水降尘、机器密闭 Gu7、Gu12 粉尘 移动式焊烟净化装置 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织限值要求 20 Gu8、Gu13 粉尘 洒水降尘、规范操作 G3-2 油烟 油烟净化装置 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中标准要求 废水 生活污水 COD、SS、 氨氮、总磷、 总氮、石油类 隔油池、化粪池处理 餐饮废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后接入市政管网再进入城东污水处理厂集中处理 15 生产废水 COD、SS、 三级沉淀池 回用于生产 20 噪声 生产设备 等效连续A声级 隔声、减振、距离衰减、吸声 厂界达标 10 固废 一般固废 钢筋加工 外售 不会造成二次污染 10 一般固废 模具清理 外售 一般固废 搅拌站收尘装置 外售 一般固废 三级沉淀池 外售 一般固废 生活、办公区域 环卫清运 危险固废 废润滑油 交资质的单位处置 事故应急措施 — — — 环境管理 编制环境管理制度，设立专门的环境管理机构和专职或兼职环保人员，负责环境保护监督管理工作 — — 清污分流、排污口规范化设置 雨污分流 — 25 “以新带老”措施 — — 总量平衡具体方案 大气污染物总量在东海县内平衡 — 区域解决问题 — — 卫生防护距离 以生产车间边界为起点设置50m范围的卫生防护距离 — 绿化 7630m2 180 合计 — — 400

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | G1-1 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒排放 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准 |
|  | G2-2 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒排放 |  |
|  | G2-1 | 颗粒物 | 布袋除尘+15m排气筒排放 |  |
|  | G3-1 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m排气筒排放 | 满足执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准 |
|  | Gu1-Gu4 | 颗粒物 | 滤芯除尘 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织浓度限值 |
|  | Gu9、Gu11 | 颗粒物 | 滤芯除尘 |  |
|  | Gu7、Gu12 | 颗粒物 | 移动式焊烟净化装置 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | Gu8、Gu13 | 颗粒物 | 洒水降尘 |  |
|  | Gu5-Gu6 | 颗粒物 | 密闭生产设备、规范操作 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织浓度限值 |
|  | Gu10 | 颗粒物 |  |  |
| 水 污 染 物 | 办公、生活、餐饮 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油池、化粪池处理 | 餐饮废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理后接入市政管网再进入城东污水处理厂集中处理 |
| 噪声 | 生产车间 | 选用低噪声设备安装隔声罩、合理布局 | 厂界噪声达标排放 |
| 固废 | 钢筋加工 | 边角料 | 收集后 综合利用 | 满足环保要求 |
|  | 模具清理 | 混凝土残渣 |  |  |
|  | 搅拌站收尘装置 | 除尘设施收集粉尘 |  |  |
|  | 三级沉淀池 | 泥渣 |  |  |
|  | 生活、办公区域 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  | 机修 | 废机油 | 交资质的单位处置 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目区厂区绿化面积达到7630平方米，改善区域生态环境质量，美化环境。建成投产后产生的各类污染物经采取妥善防治措施后均能实现稳定达标排放，故本项目对生态环境的影响较小。 |

# 九、结论与建议

1、结论 连云港中砼新型建筑科技有限公司经过市场调研，投资50000万元在江苏东海经济开发区黄河路南侧、浦西路西侧地块建设工业化装配式混凝土预制构件一期工程项目，其中环保投资400万元，主要用于车间废气和噪声处理、生活废水处理等。该项目于2019年2月28日经江苏东海经济开发区管理委员会备案东发改备[2019]9号文（文件附后），项目计划于2019年6月动工，2021年6月投产。 产业政策符合性 经查实，本项目不属于2013年2月16日中华人民共和国国家发展和改革 委员会第21号令公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的限制或淘汰类项目，属于允许类项目。且不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其部分修改条目（苏经信产业（2013）183号）中规定的限制和淘汰类项目；不属于省政府办公厅转发省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中的限制和淘汰类项目。同时本项目不属于不属于《连云港市工业结构调整指导目录（2015年本）》（连政办发[2015]13号），属于允许类项目，符合国家及地方产业政策要求。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 选址合理性 项目位于江苏东海经济开发区黄河路南侧、浦西路东侧地块，所用土地为工业用地，项目污染物可以达标排放，项目的建设不会改变当地周边的环境质量，因此选址是可行的。 ⑶与“三线一单”分析 本项目选址选、规模、性质和工艺路线符合国家和地方产业政策、法律、法规要求，符合“三线一单”要求。 ⑷污染防治措施有效、污染物稳定达标排放 废气：本项目营运期大气污染物主要来源于钢筋加工产生的焊接烟尘，上料、输送、搅拌生产过程的各设备管道连接的接头处产生的粉尘，粉料车抽料时放空口产生的粉尘，混凝土搅拌过程产生的粉尘，天然气锅炉燃烧废气，厂内车辆运输尾气及扬尘以及食堂油烟废气。其中粉料筒库粉尘和混凝土搅拌过程产生的粉尘分别通过筒库和搅拌机自带的除尘器处理后可实现达标排放；天然气锅炉燃烧废气直接通过15m高的排气筒排放； 食堂油烟废气经抽油烟机除油净化后由厨房的排油烟竖井集中排放，其他无组织废气通过加强管理、洒水抑尘等措施后，对周边大气环境影响较小，不会改变区域现有大气环境功能级别。 废水：本项目营运期设备及车辆清洗废水、锅炉强排水和锅炉软水制备浓排水经厂区设置的三级沉淀池处理后全部回用，不外排；项目餐饮废水经隔油沉淀池预处理后与生活污水一起进入化粪池预处理达到城东污水处理厂接管标准接入市政管网再进入城东污水处理厂集中处理，尾水达标排海。 噪声：本项目生产工艺较简单，生产设备采用低噪声设备，采用减震，防震措施， 生产车间采用隔声门窗，通过距离衰减、合理布置等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类.4类标准。对周围环境基本无影响。 固废：本项目固废排放量为零，不会对环境造成二次污染。 ⑸与区域总量控制要求相符 本项目属于淮河流域，营运期主要污染物为生活污水，生活污水经化粪池处理后接管城东镇污水处理厂处理深度处理。生产过程中产生的粉尘经收集后经布袋除尘器处理后，达标排放；固体废物综合利用或合理处置不外排；总量指标以实际排放量核定。因此，本项目的总量控制指标为： ①废水污染物： 废水量2160t/a； 接管量：COD0.734t/a、SS0.504t/a、NH3-N0.072t/a、TN0.083t/a、TP0.0085t/a、动植物油0.029t/a。 最终排放量：COD0.108t/a、SS0.022t/a、NH3-N0.011t/a、TN0.032t/a、TP0.001t/a、动植物油0.002t/a。 大气污染物：有组织排放：颗粒物1.382t/a、SO20.744t/a、、NOX3.484t/a、 无组织排放：颗粒物0.855t/a 固体废物：0 综上所述，运营过程中产生“三废”和噪声，经采取有效环保措施后，均能达标排放或得到合理的处置和综合利用，对环境的影响不大，不会导致周围环境质量的下降。污染物排放满足总量控制要求。项目选址在东海东海经济开发区东区，选址较为合理，符合区域发展规划的要求。项目符合国家相关的产业政策。因此，在严格实施相应环保设施的前提下，从环保的角度分析，本项目建设可行。 （6）符合清洁生产要求 本项目较为成熟，与同类企业相比较先进；本项目选用国内先进设备进行生产，生产过程中主要用电作为能源，产生的污染物也较少，且得到妥善处理；因此，本项目基本符合清洁生产要求。 2、环保要求及建议 1、施工期要保证各项操作规程按照相关规定法规进行。 2、保证施工期各项污染防治措施彻底落实到位。 3、保证营运期各项污染防治措施彻底落实到位。 4、加强与相关环保部门配合和联系。

# Comments

备案是76348；土地是土地部门说的算，按照土地预审意见来的，不超过备案的10%就行

产生、治理及排放情况，补充排气筒参数；太挤了能不能将就一下

格式，希望能认真整理一下全文格式，有些地方没有居中，有的地方表头和表分到了两页里

# Text boxes

项目地